I L   C I P E

VISTE le  direttive da  esso emanate  il 13  maggio 1971,  con  le

quali, in  materia di  autoproduzione di  energia elettrica,  si è

stabilito,  tra  l'altro,  che  "per  gli  impianti  a  vapore  in

contropressione, la  massima potenza  per l'impianto generatore di

energia elettrica  sarà determinata  in un valore pari o superiore

di pochi  percento  ma non oltre il 10% - a quella producibile con

la quantità  di  vapore  rigorosamente  necessaria  per  il  ciclo

produttivo dell'industria,  ovviamente generato  a  temperatura  a

pressione superiore  a quella necessaria agli usi di stabilimento"

e che  "conseguentemente l'eventuale  condensatore non dovrà avere

una capacità superiore al 10% del detto vapore";

CONSIDERATA  l'eccessiva   rigidità   del   limite   fissato   nel

dimensionamento del predetto condensatore;

RITENUTA  pertanto  l'opportunità  di  portare,  relativamente  ai

citati impianti  a vapore  in contropressione,  dal 10%  al 20% il

valore massimo  della  differenza  tra  la  potenza  dell'impianto

generatore di  energia  elettrica  e  quella  producibile  con  la

quantità  di   vapore  rigorosamente   necessaria  per   il  ciclo

produttivo proprio  dell'industria e  conseguentemente la capacità

dell'eventuale condensatore;

UDITA la  relazione del  Ministro per  l'Industria, il Commercio e

l'Artigianato;

D E L I B E R A

l'enunciazione di  cui alle  premesse, contenuta  nelle  direttive

emanate dal  CIPE  il  13  maggio  1971,  viene  sostituita  dalla

seguente:

"Per gli  impianti a vapore in contropressione, la massima potenza

per l'impianto generatore di energia elettrica sarà determinata in

un valore  pari o,  comunque,  non  superiore  al  20%  di  quella

producibile con la quantità di vapore rigorosamente necessaria per

il ciclo  produttivo proprio dell'industria, ovviamente generato a

temperatura e  pressione superiori  a quelle  necessarie per detto

ciclo. Conseguentemente  l'eventuale condensatore  non dovrà avere

una capacità superiore al 20% di detto vapore".

Roma, 12 dicembre 1972

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VICE PRESIDENTE  DEL CIPE

(On. Prof. Paolo Emilio Taviani)