PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Aspetti tecnici:

- individuare, ove possibile ed in particolare per le tratte non interessate dall’attraversamento del centro storico, soluzioni più economiche anche per migliorare il rapporto costi-benefici;

- verificare il rispetto del D.M. 11.01.88 anche per gli aspetti impiantistici in presenza di tratte in galleria e stazioni interrate;

- prevedere per la stazione “Barbieri” tutte le opere necessarie per le funzioni di capolinea, poiché la stazione risulta essere stazione terminale per la tratta funzionale proposta;

- integrare il sistema di segnalamento con un sistema in grado di controllare la velocità dei convogli, in quanto la linea si sviluppa principalmente in galleria;

- definire la metodologia di scavo della galleria profonda; nell’attuale progetto è indicato il metodo a foro cieco o, in alternativa, con scudo, mentre nella quantificazione economica è stato preso in considerazione solo il costo dello scavo eseguito con lo scudo;

- sviluppare prioritariamente la tratta Sud della linea A in quanto, per la presenza di nuove previsioni urbanistiche e del Campus, è quella che presenta le più elevate stime di carico, risolvendo, nel contempo, le problematiche relative alla diversa collocazione del Deposito;

- sviluppare l’ipotesi di riordino delle autolinee di superficie a seguito della realizzazione della linea A proposta nel documento “integrazione dati su richiesta della Regione Emilia Romagna”;

- aumentare la velocità commerciale del nuovo sistema di trasporto al fine di ridurre i tempi di viaggio, e rendere il sistema competitivo rispetto all’utilizzo dei mezzi privati; questo obiettivo si può raggiungere migliorando le caratteristiche geometriche del tracciato (raggi di curvatura) ed individuando percorsi più diretti e meno complessi;

- ridurre il tracciato in galleria per diminuire i costi di costruzione e per aumentare l’accessibilità al sistema in termini di tempi di accesso ed incremento del numero di fermate;

- sviluppare le analisi previste dalla Direttiva "Criteri di valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno della fascia A e B" (Deliberazione di Comitato Istituzionale n° 2 del 11/05/2001) e le valutazioni di rischio idraulico per gli ambiti nei quali il tracciato ricade nelle fasce fluviali;

- sviluppare gli elaborati tecnici (relazioni, norme e cartografia di dettaglio) atti ad evidenziare le modifiche urbanistiche ai vigenti PSC e POC, derivanti dalla presenza dell'opera sul territorio: si raccomanda che, unitamente alla revisione dello strumento urbanistico vigente, avvenga la messa in campo di azioni efficaci anche relativamente al trasporto merci;

- richiedere tutte le autorizzazioni necessarie, relative sia alla fase di esercizio che a quella di cantiere, corredate dalle relative domande complete di tutti i necessari elaborati tecnici;

- ottemperare a quanto previsto dal DM 04/05/1998, ai sensi di quanto indicato dal DPR 37/98, relativamente al parere da rilasciare da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma;

- valutare gli eventuali costi relativi a: risarcimento danni causati, nella fase di cantierizzazione, a beni mobili ed immobili presenti nell'area di influenza dell'opera; risarcimenti per danni causati, in fase di esercizio, da vibrazioni e correnti vaganti e perizie tecnico-giuridiche e procedurali connesse. Inoltre, verificata la concreta possibilità di provocare danni sia in fase di cantierizzazione che di esercizio dell'opera, si prescrive di prevedere la stipula di una assicurazione e di riportarne il costo nel progetto definitivo;

- prevedere la possibilità di trasposto di biciclette al seguito;

- sviluppare gli elaborati cartografici utili a meglio comprendere l'integrazione della parte Nord della Linea A e relative stazioni con il cosiddetto 'Progetto Bohigas';

- elencare in modo dettagliato e preciso tutte le interferenze coi diversi sottoservizi: tale elenco andrà aggiornato preventivamente alla progettazione di dettaglio delle opere, per consentire di valutare attentamente le procedure da attuare per ciascuna singola interferenza accertata;

- progettare gli interventi necessari alla soluzione delle interferenze con il coinvolgimento degli Enti interessati;

- indicare nel dettaglio le tecniche di perforazione adottate e valutare come le stesse possano garantire la stabilità delle strutture in superficie ed impedire l'insorgere di fenomeni fessurativi.

Aspetti economici:

- verificare i prezzi unitari per le gallerie naturali ed artificiali che appaiono leggermente sottostimati rispetto alle attuali quotazioni di mercato.

Aspetti di tutela paesaggistica, architettonica ed archeologica:

- individuare, relativamente alle aree verdi di pregio, attrezzate per la fruizione del pubblico per attività ludico-ricreative, completamente o anche parzialmente rese non più fruibili, soluzioni compensative di almeno pari estensione e fruibilità, possibilmente a scala locale;

- localizzare tutti i cantieri con planimetria con il dettaglio delle tempistiche, lavorazioni svolte, macchinari usati, aree di stoccaggio, parcheggio ecc. indispensabili per una puntuale valutazione degli impatti indotti;

- valutare, in fase di cantierizzazione, l'aumento dei tempi di percorrenza, aumento Km percorsi ecc. nei tratti di viabilità coinvolta dalla realizzazione dell'opera; valutare in fase di esercizio, l'aumento dei tempi di percorrenza e/o aumento Km percorsi ecc. nei tratti di viabilità intercettati a raso dall'opera in progetto. Inoltre, il progetto definitivo deve essere corredato da apposito piano del traffico, relativo alla fase di cantierizzazione, con indicazione delle possibili azioni di mitigazione e minimizzazione degli impatti ed anche di compensazione, soprattutto nell'evenienza che siano impattati bersagli sensibili (es. scuole, ecc.);

- rappresentare con documentazione fotografica - per ciò che riguarda la costruzione di muri andatori lungo i tracciati in trincea, di rilevante impatto rispetto al reticolo stradale preesistente - le quinte architettoniche stradali ed i prospetti dei muri andatori, completi delle eventauli reti di elettrificazione dei percorsi: relativamente all'attraversamento in superficie del T. Baganza, area di rilevante interesse ambientale e paesaggistico, la predetta rappresentazione deve definire i modi di connessione tra le spalle del ponte e le arginature del torrente ed anche la sistemazione delle aree circonvicine;

- dettagliare con appositi elaborati l’integrazione fra il piazzale antistante la stazione ferroviaria, ove è situato il monumento a Bottego, ed il cosiddetto progetto Bohigas, considerando anche la fase di realizzazione, e tenendo conto dell'importante preesistenza architettonica storicizzata (citato monumento a Bottego);

- individuare in appositi elaborati cartografici, per ogni cantiere, le reti fognarie e scolanti delle acque nere, bianche e grigie eventualmente presenti, oltre alla destinazione finale degli scarichi: andrà inoltre presentata una tabella riassuntiva nella quale siano indicati, per ognuno di essi, il corpo ricettore, i volumi annuali scaricati, le stime delle portate massime e medie, ed il relativo trattamento;

- indicare la tipologia, i quantitativi, la gestione, i flussi ed i relativi destini finali, relativamente ai rifiuti prodotti in fase di cantiere (sia liquidi che solidi);

- definire le schede tecniche delle sostanze tossiche e radioattive, da stoccare, manipolare o trasportare per la realizzazione dell'opera ed in particolare in quali fasi verrebbero impiegate;

- redigere una relazione tecnica in cui vengano illustrati i sistemi di sicurezza e contenimento rispetto all’eventuale installazione di impianti e serbatoi contenenti carburanti, liquidi o sostanze pericolose per l’ambiente;

- definire tipologie di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente previsti ai sensi del DM 471/99, qualora si presentassero all'atto di esecuzione dei lavori, problematiche inerenti il ritrovamento di terreni e/o acque che configurino il sito come inquinato ai sensi del suddetto decreto;

- verificare, preliminarmente alla fase di recupero delle aree utilizzate come cantieri, le situazioni di inquinamento di suolo ed acque e della necessità di bonifica di tali aree ai sensi del DM 471/99;

- prevedere la possibilità di istituire Centri di Assistenza al Cittadino presso i quali sia possibile ottenere informazioni dirette;

- elaborare il Piano di monitoraggio da attuarsi in corso d'opera, per la verifica dello stato delle costruzioni prossime alle linee in progetto ed in particolare le indicazioni sulle modalità esecutive e di gestione nonché l'esplicitazione dei costi;

- evitare o ridurre al massimo l'impatto con le aree di comprovato interesse archeologico: si prescrive che tutti gli interventi di scavo per la realizzazione dell'opera e quelli ad essa collegati, anche di lieve entità, siano eseguiti alla presenza di archeologi professionisti, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna;

- prevedere nella tempistica e cantierizzazione dell'opera anche i tempi necessari all'esecuzione di più scavi archeologici stratigrafici (inevitabili in corrispondenza dell'ubicazione delle stazioni di P.le della Pace e di P.zza Garibaldi) che dovranno essere realizzati sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna ed essere appaltati a ditte strutturate in modo tale da essere in grado di assicurare l'assistenza archeologica di cantiere: i costi di tali scavi e dell'assistenza archeologica sono a totale carico del soggetto aggiudicatore, che deve impegnarsi a cercare soluzioni tecniche, anche in corso d'opera, per valorizzare, eventualmente in situ, strutture archeologiche portate in luce dagli scavi;

- in fase esecutiva il proponente dovrà  fornire  magazzini, di cui uno non inferiore a 3000 mq, per conservare in  sicurezza i reperti archeologici recuperati in corso d'opera: questi ultimi andranno di mano in mano lavati, siglati e restaurati da operatori specializzati, sempre a carico del proponente, secondo le direttive della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna. Il proponente dovrà impegnarsi a supportare la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna con adeguati mezzi nella divulgazione dei risultati delle ricerche archeologiche e nella valorizzazione dei reperti più significativi (es.: organizzazione di mostre, conferenze, pannellistica, pubblicazioni ecc.);

- relativamente alle stazioni ubicate in centro storico, in particolare le stazioni di P.le della Pace e P.zza Garibaldi (per la realizzazione delle quali si attraverseranno con ogni probabilità gli strati archeologici che vanno dal periodo romano a quello medioevale) occorrerà – caso per caso – valutare e scegliere le migliori condizioni per la salvaguardia, conservazione ed eventale valorizzazione dei reperti rinvenuti. Per le strutture di superficie delle stazioni di cui sopra, si dovrà prevedere strutture (ringhiere di protezione, cartelli indicatori, pensiline di protezione, pali di illuminazione ecc.) connotate da uno "stile minimalista" che non interferiscano con i punti di vista privilegiati. A questo proposito il progetto deve riportare documentazione relativa ad apposite simulazioni dei contesti urbani ove si situano i complessi tutelati, allo scopo di permettere puntuale verifica della compatibilità delle strutture di arredo e delle singole stazioni di risalita e di superficie;

- valutare gli impatti dei cantieri, i percorsi dei mezzi, la frequenza dei trasporti e la precisa definizione delle lavorazioni di cantiere;

- valutare le immissioni di polveri in atmosfera ed una stima di come vengono modificate, in via previsionale, le condizioni di concentrazione di PM10 nelle diverse condizioni atmosferiche, durante gli anni di attività dei cantieri: si prescrive comunque che, in fase di cantiere, le attività di scavo e movimentazione terre siano interrotte in caso di velocità del vento superiore a 6 m/s e che, per questo, i cantieri siano dotati di 	anemometro a norma;

- elaborare  uno specifico apparato sanzionatorio che renda efficaci le misure da adottare per la mitigazione degli impatti generati da polveri sui recettori circostanti le aree di cantiere, di cui al SIA (Vol. 2C, Capitolo 5 "Prescrizioni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico dovuto ai cantieri");

- redigere la planimetria, in scala adeguata, dei cantieri dalla quale siano desumibili le posizioni – oltre che delle sorgenti sonore – anche gli edifici più vicini alle medesime, le mappe di isolivello sonoro ed una tabella in formato numerico con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti al rumore, la quantificazione del livello sonoro diurno e notturno cui gli stessi saranno sottoposti: inoltre, il progetto definitivo deve contenere il piano di monitoraggio della matrice rumore in fase di cantiere, ante-operam ed in corso d'opera;

- individuare, ove possibile, una localizzazione dei cantieri tale da evitare il ricorso alla procedura di deroga del rispetto dei limiti di emissione;

- redigere la progettazione di mitigazioni acustiche per i recettori che lo necessitino in base ai risultati del Piano di Risanamento che il Comune è in procinto di intraprendere. Inoltre, si prescrive che il progetto definitivo contenga l'elaborazione di una nuova simulazione dello stato di progetto con valutazioni previsionali dei livelli equivalenti di lungo termine per intervalli significativi, diurni e notturni, indotti in corrispondenza delle infrastrutture stradali;

- localizzare i punti di 	estrazione dell’aria degli impianti di aspirazione allo scopo di ridurre al minimo l’effetto acustico 	e la diffusione di odori presso gli insediamenti circostanti;

- relativamente alla fornitura dei veicoli ed alle loro caratteristiche di emissione sonora, si raccomanda che il capitolato di gara sia formulato in termini prestazionali e non prescrittivi;

- redigere un Piano di monitoraggio conforme agli standard italiani (UNI 9614, UNI 9670, UNI 9916 e UNI 11048) ed internazionali (ISO 2631, ISO 4866, ISO 5347 e ISO 5348) al fine di garantire la piena compatibilità delle vibrazioni emesse, sia in fase di cantiere che di esercizio. I contenuti del suddetto Piano dovranno essere i seguenti:

- il Piano dovrà considerare, oltre agli effetti meccanici di disturbo sul corpo umano ed agli effetti di danno alle strutture edilizie, i possibili effetti di disturbo generato dal rumore per conversione d'energia vibratoria che raggiunge le pareti dei locali di abitazione. Gli spettri di accelerazione da rilevare, con strumentazione adeguata, sono nella banda di frequenze:

- da 1 a 80 Hz, per la valutazione del disturbo fisico sul corpo degli individui;

- da 1 a 160 Hz, per la valutazione di eventuali danni alle strutture;

- da 1 a 1000 Hz, per la valutazione del disturbo generato dal rumore per trasmissione via solida;

- i rilievi, nel caso di ricettori rappresentati da edifici, dovranno essere effettuati in locali opportunamente individuati al primo ed all'ultimo piano dell'edificio e comunque in ogni locale in cui vengano segnalati problemi di disturbo;

- gli standards di riferimento cui attenersi, a meno che non venga esplicitamente indicato diversamente, sono quelli riportati nella normativa tecnica vigente;

- dovrà inoltre essere effettuata una caratterizzazione dello stato ante-operam relativamente alle vibrazioni;

- in fase di monitoraggio verranno valutate le vibrazioni relative sia alla fase di cantierizzazione che a quella di esercizio, al fine di individuare superamento degli standards, per il quale dovranno essere ricercate apposite soluzioni;

- in fase di cantiere, il monitoraggio dovrà riguardare le vibrazioni immesse negli edifici dalle attività di cantiere ed interessare le zone limitrofe i cantieri ed il fronte di avanzamento lavori;

- in fase di esercizio, le emissioni di vibrazioni verranno monitorate previa acquisizione di multispettri ascrivibili a ciascun evento del sistema di trasporto: per questo si rende necessario predisporre un idoneo sistema di rilevamento atto a segnalare tempestivamente il transito del convoglio;

- i valori relativi a ciascun transito serviranno per valutare:

- il disturbo alle persone, secondo la UNI 11048, 71 dB (per i recettori particolarmente sensibili), 74 dB (per le ore notturne), 77 dB (per le ore diurne);

- i possibili danni alle strutture, secondo la UNI 9916 (con particolare riferimento alla velocità verticale di 2 mm/s per strutture di particolare pregio a di 5 mm/s per tutte le altre strutture);

- il disturbo da rumore per conversione delle vibrazioni prodotte dai transiti del sistema di  trasporto. Quest'ultima valutazione andrà condotta nel caso in cui i livelli di rumore rilevati all'interno delle abitazioni a finestre chiuse non rispettino i limiti di rumore di cui al DPR 142/2004. Ciò al fine di valutare i diversi contributi alla rumorosità del luogo e predisporre le necessarie mitigazioni;

- prevedere un apposito monitoraggio con lo scopo di verificare l'efficacia degli eventuali interventi di mitigazione realizzati, sia per ciò che riguarda la fase di cantierizzazione che quella di esercizio;

- si prescrive che anche i lavoratori presso il sistema di trasporto di massa in progetto, esclusi quelli specificatamente adibiti dal datore di lavoro a mansioni che riguardano contatto/vicinanza con emissioni elettriche a frequenza industriale o con le emissioni radio/elettriche, siano assimilati alla popolazione sia per quanto riguarda gli obiettivi di qualità statali che per quelli regionali e sia nei riguardi delle medie che delle alte tensioni esistenti e nuove, a servizio del sistema di trasporto di massa in progetto;

- verificare l’ottemperanza con quanto previsto dalla LR 10/93, con riferimento alle cabine di trasformazione secondarie ed agli elettrodotti ad esse afferenti ed afferenti a media 	tensione, e verificare che le cabine di trasformazione MT/bt siano poste ad una distanza tale da garantire il rispetto del valore di qualità di 0,2 µT di esposizione di persone che stazionano per non meno di 4 ore giornaliere;

- quantificare il fabbisogno idrico, in fase di cantierizzazione, e le relative fonti di approvvigionamento ed anche, relativamente agli additivi utilizzati per lo scavo della galleria profonda, i principi attivi dei prodotti utilizzati;

- operare con la massima cautela nelle aree di rispetto di pozzi ad uso idropotabile;

- prevedere la ristrutturazione del sistema fognario interferito considerata la criticità idraulica, in caso di piogge di elevata intensità e breve durata, sia della rete fognaria che della rete di canali interconnessa e la vetustà ed inefficienza del sistema fognario;

- fornire – con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo (sia quelle che si intende utilizzare sia quelle in esubero) derivanti dalle attività di realizzazione dell'opera in progetto – le seguenti informazioni:

- individuazione delle tecniche di realizzazione delle diverse opere in progetto;

- indicazione delle aree nelle quali accantonare, in cumuli distinti, i materiali di risulta: tali materiali dovranno essere depositati in maniera tale da essere mantenuti correlabili al Lotto funzionale/cantiere di provenienza, al fine di isolare i materiali per i quali siano state adottate uguali tecniche di intervento;

- indicazione della dimensione dei cumuli di accantonamento;

- indicazione della metodologia della composizione del campione medio da sottoporre ad analisi individuata per ciascuna tipologia di cumulo;

- indicazione dei parametri da ricercare per ciascuna tipologia di cumulo;

- destino finale dei materiali così indagati, tenuto conto dei risultati delle analisi di cui sopra;

- elaborare, per ogni matrice, un apposito Piano di monitoraggio ante-operam, in corso d'opera e post-operam, relativo agli impatti del progetto (sia fase di cantierizzazione che esercizio);

- adottare le prescrizioni, concordate con accordo regionale, rilasciate nell’ambito dell’accordo TAV, nel caso siano predisposti cantieri che accolgono funzioni logistiche (servizi, mense ecc.);

- approfondire le condizioni di sicurezza stradale che evidenzi tutte le criticità della rete viaria locale e tutti gli eventuali interventi necessari a sopportare l'incremento di traffico, dovuto alla fase di cantierizzazione, in condizioni di sicurezza.

Dovranno, inoltre, essere esaminate ipotesi di soluzioni compensative degli impatti indotti sulla collettività come l'aumento dei tempi di percorrenza e dei Km percorsi nei tratti di viabilità coinvolta dalla realizzazione dell'opera.