## ALLEGATO

# Delibera n. 101/2006

### PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PARTE 1^  -  PRESCRIZIONI

1	PRESCRIZIONI	2

2	PRESCRIZIONI – REGIONE UMBRIA	6

2.1	Prescrizioni di carattere generale.	6

2.2	Idraulica, idrogeologia, geologia, geotecnica	6

2.3	Esecuzione delle opere:	6

2.4	Fase di cantiere	7

2.5	Fase di esercizio	8

2.6	Comune di Foligno – Aree Leader Loc. Sterpete	9

2.7	Comune di Valfabbrica – Area Ledaer in Loc. Piansaluccio	9

2.8	Comune di Gualdo Tadino – Area di Sosta in loc. Corraduccio	10

3	PRESCRIZIONI – REGIONE MARCHE	10

3.1	Comune di Fabriano – Area Leader 12.	11

3.2	Comune di Falconara – Area Leader 5.	12

3.3	Comune di Serrapetrona e Caldarola– Area Leader 3.	13

3.4	Comune di Muccia– Area Leader 9	13

PARTE 2^  -  RACCOMANDAZIONI

4	RACCOMANDAZIONI	14

5	RACCOMANDAZIONI – REGIONE UMBRIA	14

6	RACCOMANDAZIONI – REGIONE MARCHE	14

PARTE 1^ -  PRESCRIZIONI

# PRESCRIZIONI

Di seguito si riportano le prescrizioni da risolvere nella redazione del progetto definitivo, organizzate per argomenti di ambito relative alle Aree Leder.

- Partendo dalle previsioni del Piano di area vasta (PAV) e dalle peculiarità del contesto territoriale di appartenenza, costruire uno scenario generale che valuti l’incidenza dei flussi di traffico generati da ogni singola Area Leader e di Sosta sulla rete infrastrutturale, con il relativo quadro di riferimento economico-finanziario.

- Approfondire le analisi degli aspetti ambientali del territorio in cui ricade ognuna delle suddette aree, in modo da prevenire l’interferenza con gli ambienti più sensibili – facendo astrazione dalla loro appartenenza ad aree protette o soggette a vincoli ufficialmente dichiarati (pSIC, ZPS, IBA, P.A.I., ecc.) – e da ridurre al minimo indispensabile le eventuali misure necessarie per la limitazione dei danni o per la loro compensazione.

- Dopo una più dettagliata perimetrazione delle singole aree inserite nel PAV e di quelle vincolate o protette, nel passaggio dalle ipotesi progettuali a più concrete fasi di progettazione è necessario che siano più approfonditamente definite le peculiarità ambientali dei siti anche in relazione ai cosiddetti rischi naturali.

- Approfondire lo studio delle interferenze tra le destinazioni d’uso previste nel PAV con i piani di settore (Piano di tutela delle acque, Piano regionale di risanamento e di tutela della qualità dell’aria, Piani gestione rifiuti, Piani attività estrattive, Piano d’inquadramento territoriale delle Marche, Programma regionale di sviluppo, ecc.) ed individuare, ove necessario, adeguati meccanismi di integrazione anche a livello normativo.

- Al fine di una caratterizzazione più completa degli aspetti meteoclimatici, avviare studi specialistici sui regimi pluviometrici delle diverse aree interessate, sulle precipitazioni e sui deflussi idraulici; inoltre, facendo riferimento a porzioni di bacino sufficienti per la caratterizzazione della dinamica fluviale, verificare la capacità di deflusso della rete idrografica principale e secondaria, nonché l’efficienza e la funzionalità del sistema idraulico secondario e di quello di bonifica, procedendo all’analisi idrologica ed idraulica con le metodologie previste dai piani di settore o comunque con quelle in uso nella letteratura tecnico-scientifica più avanzata.

- Per quanto riguarda il clima acustico e, più in generale, la qualità dell’aria, integrare le analisi e le simulazioni ed includere nelle norme di attuazione l’obbligo di determinare tutti gli inquinanti previsti dalle leggi vigenti.

- In considerazione delle presenze lacustri e degli affioramenti di falde di subalveo, inserire una norma di attuazione che preveda la verifica, su tutto il territorio interessato, della presenza di aree con particolare pregio idrogeologico e di aree sensibili e/o vulnerabili (falde, aree di ricarica di acquiferi, pozzi di approvvigionamento, aree di salvaguardia delle zone di captazione delle acque idropotabili, ecc.) in modo che siano adeguatamente tutelate contro ogni forma di inquinamento.

- In relazione alle interferenze delle aree Leader e di sosta con alcune zone classificate e perimetrate dal PAI-Marche come soggette a rischio idrogeologico, nonché per le esigenze di confronto con quelle che ricadono nella competenza del PAI-Umbria, è necessario che il PAV sia integrato mediante l’elaborazione di un elaborato specifico che riporti la cartografia del rischio di esondazione – estesa anche alle aree limitrofe a quelle comprese nel Piano – e recepisca nelle norme di attuazione le disposizioni riportate nelle Norme di attuazione dei PAI interessati.

- Per caratterizzare dal punto di vista qualitativo e quantitativo le acque superficiali e sotterranee e per elaborare specifiche norme di tutela o anche per interventi di salvaguardia è necessario:

- individuare la qualità e la portata delle falde e delle sorgenti potenzialmente interessate dal PAV;

- localizzare le eventuali fonti di inquinamento e, sulla base di studi idrogeologici, delimitare le necessarie fasce di rispetto;

- stabilire la profondità, la direzione di deflusso della falda acquifera ed i rapporti tra le nuove destinazioni d’uso previste dal piano ed il regime delle acque sotterranee;

- redigere una carta idrogeologica da cui si evincano i dati allo stato attuale dei pozzi idrici ed il loro uso.

- Al fine di stabilire con maggiore dettaglio il modello geologico-tecnico del sottosuolo, dopo avere rilevato gli aspetti geologici e litotecnici anche mediante sondaggi meccanici e prospezioni geofisiche, in  ognuna delle aree interessate dal PAV vanno individuate le misure da adottare nei casi in cui siano presenti materiali di riporto o formazioni caratterizzate da terreni molli o cedevoli, o coltri fluvio-colluviali di consistente spessore.

- Dove le aree di Piano sono vicine a frane, a scarpate naturali o artificiali, a fasce di erosione fluvio-torrentizie, o comunque a zone che possono venire interessate da debris flow e da rotte arginali, accertare, mediante verifiche (di stabilità, idrauliche, di vulnerabilità, ecc.) il grado di equilibrio ed  il livello di rischio di ogni singola area e definire caso per caso le eventuali misure di prevenzione o di mitigazione da adottare.

- Integrare l’analisi del paesaggio con lo studio della visibilità (bacini visivi, corridoi e coni di visuale primari e secondari, statici e dinamici) relativo ad una significativa porzione di territorio circostante ad ogni Area Leader o di sosta, evidenziando, anche con simulazioni virtuali, le situazioni più critiche al fine di ottimizzare la localizzazione degli interventi di mitigazione degli impatti.

- In ognuna delle aree Leader e di sosta comprese nel Piano, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale che si andranno a realizzare lungo le fasce esterne di ogni area, dovrà essere avviata contemporaneamente all’inizio dei lavori e completata con il loro stato finale.

- Adottare norme che indichino le tipologie di intervento mitigativo che dovranno essere adottate per il contenimento delle immissioni acustiche entro i limiti di legge, prevedendo esplicitamente, per la riduzione degli impatti in fase di costruzione e di esercizio, la possibilità di messa in opera di barriere “verdi” (muri vegetali a struttura mista, terre armate, etc.) in alternativa alle barriere artificiali.

- Caratterizzare lo stato della salute pubblica ante-operam mediante l’analisi dell’ambiente e delle comunità potenzialmente coinvolte, rappresentando, dopo gli opportuni accertamenti su:

- quadro demografico (con dati di vita media, tasso di mortalità infantile, tasso standardizzato di mortalità generale),

- dati ambientali (di concentrazioni e livelli di rumorosità),

- morbilità e mortalità

gli scenari di danno che le variazioni delle concentrazioni indotte dalla realizzazione delle opere previste nel Piano possono provocare e indicando le misure di prevenzione e protezione previste per la loro prevenzione o mitigazione.

- Infine, per conseguire livelli di progettazione adeguati alle reali esigenze dell’ambiente e per consentire la verifica dell’efficacia degli interventi di tutela, prevenzione e mitigazione adottati e, più in generale, per seguire l’evoluzione nel tempo dell’ambiente, occorre:

- predisporre un progetto di monitoraggio ambientale, in conformità alle linee guida redatte dalla Commissione speciale VIA;

- adottare un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001);

- redigere gli elaborati progettuali in conformità alle specifiche del Sistema cartografico di riferimento;

- che il realizzatore degli interventi possegga o, in mancanza, acquisisca prima dell’inizio dei lavori, e comunque nel più breve tempo possibile, la certificazione ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS).

- Siano realizzate tutta una serie di indagini diagnostiche preliminari volte ad accertare eventuali preesistenze archeologiche: ricognizioni di superficie, approfondimento dell’analisi aerofotografia, prospezioni geofisiche e carotaggi. Alle suddette operazioni seguiranno sondaggi  archeologici di varia estensione di cui si dovrà concordare, anche sulla base dei risultati delle indagini preliminari, il posizionamento. L’onere sarà a carico del soggetto aggiudicatore, mentre la Sopraintendenza archeologica delle Marche se ne riserva la direzione.

- Area Leader Valfabbrica AL 6: le altezze delle nuove edificazioni non superino m. 7,5 e, dato il parziale interessamento di rispetto dell’ambito fluviale del fiume Chiascio e la prossimità con un’area SIC, siano garantiti ampi spazi a verde nell’ambito del progetto di mitigazione.

- Area Leader Foligno – Piastra Logistica AL 13: siano contenute le altezze dei fabbricati e mantenuti ampi spazi verdi per un corretto inserimento in una zona che conserva ancora in larga parte le caratteristiche di paesaggio agrario e la presenza di case coloniche con elementi di rilievo.

- Area di Sosta Casacastalda, Località Corraduccio: sia adottata una diversa soluzione progettuale, che nelle volumetrie, forme e materiali sia attenta al contesto paesaggistico nel quale si inserisce e cui il progetto proposto appare completamente estraneo.

- Area Leader Fabriano – piastra logistica AL 12: si dovrà preliminarmente procedere ad indagini di archeologia preventiva atte ad accertare che l’area non sia interessata da rinvenimenti archeologici, che potrebbero motivare l’emissione di provvedimenti di tutela. Non si ritiene compatibile lo sviluppo in altezza proposto per la struttura ricettiva. L’area di tutela del fiume Giano dovrà essere salvaguardata e le costruzioni spostate nelle aree adiacenti. Le soluzioni architettoniche dovranno essere attente nell’articolazione volumetrica e nello studio dei materiali all’inserimento paesaggistico e dovranno armonizzarsi con l’edilizia rurale tradizionale.

- Area Leader Serrapetrona Caldarola AL 3: tenuto conto dell’altissimo rischio archeologico per la presenza di un esteso insediamento pre-romano, si dovranno prevedere preliminarmente alla redazione del progetto indagini di archeologia preventiva, che escluda presenza di resti archeologici rilevanti. Il progetto dovrà accompagnarsi ad un piano di riqualificazione della cava e sia studiata una soluzione con volumetrie maggiormente articolate ed attente all’inserimento nel contesto; le costruzioni dovranno allontanarsi quanto più possibile dalle sponde del lago.

- Area Leader Fabriano – incubatore d'impresa - AL 11: si dovrà preliminarmente procedere ad indagini di archeologia preventiva atte ad accertare che l’area non  sia interessata da rinvenimenti archeologici, che potrebbero motivare l’emissione di provvedimenti di tutela: ricognizioni di superficie, approfondimento dell’analisi aerofotografia, prospezioni geofisiche e carotaggi. Alle suddette operazioni seguiranno sondaggi  archeologici di varia estensione di cui si dovrà concordare, anche sulla base dei risultati delle indagini preliminari, il posizionamento. L’onere sarà a carico del soggetto aggiudicatore, mentre la Sopraintendenza archeologica delle Marche se ne riserva la direzione. Gli edifici di nuova prevista realizzazione dovranno essere realizzati in modo da armonizzarsi il più possibile con l’edilizia rurale tradizionale. Dovrà essere previsto l’impiego di materiali opportuni così come tecniche di mitigazione visive ed ambientali per un più armonioso inserimento nel paesaggio. La procedura progettuale avrà momenti di verifica progressiva con la competente Sopraintendenza architettonica delle Marche anche facendo ricorso a simulazioni fotografiche e computerizzate.

- Area Leader Muccia – Polo produttivo agroalimentare AL 9: tenuto conto dell’altissimo rischio archeologico per la presenza di un esteso insediamento protostorico si dovranno prevedere preliminarmente alla redazione del progetto indagini di archeologia preventiva (rilevamento radar e saggi diretti sul terreno), che escluda presenza di resti archeologici rilevanti: ricognizioni di superficie, approfondimento dell’analisi aerofotografia, prospezioni geofisiche e carotaggi. Alle suddette operazioni seguiranno sondaggi  archeologici di varia estensione di cui si dovrà concordare, anche sulla base dei risultati delle indagini preliminari, il posizionamento. L’onere sarà a carico del soggetto aggiudicatore, mentre la Sopraintendenza archeologica delle Marche se ne riserva la direzione. Si dovrà perseguire il più corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico. La progettazione delle opere riuscirà con una ragionata ubicazione e configurazione dei corpi di fabbrica a sopperire al deficit percettivo delle valenze panoramiche e paesaggistiche. Dovrà essere previsto l’impiego di materiali opportuni così come tecniche di mitigazione visive ed ambientali per un più armonioso inserimento nel paesaggio.

# PRESCRIZIONI – REGIONE UMBRIA

Di seguito si riportano le prescrizioni da risolvere nella redazione del progetto definitivo, organizzate per argomenti di ambito relative alle Aree Ledere localizzate nei Comuni della Regione Umbria.

## Prescrizioni di carattere generale.

- Il progetto definitivo dovrà prevedere interventi edilizi con caratteri tipologici specifici per ogni contesto paesaggistico interessato anche in riferimento a quanto stabilito dalla D.G.R. 28 luglio 1999, n. 1068.

- Le costruzioni edili previste dovranno essere riconsiderate, in sede di progettazione definitiva, ponendo particolare attenzione agli aspetti architettonici e paesaggistici al fine di consentire il corretto inserimento delle medesime, rispettando il contesto paesaggistico di pertinenza e le peculiarità tipologiche, stilemi e materiali propri del luogo di insediamento.

- Per gli insediamenti previsti all’interno delle aree Leader e delle aree di sosta dovranno essere reperiti gli standard urbanistici in conformità alle disposizioni dell’art. 26 della L.R. n. 31/1997 e dell’art. 61 della L.R. n. 27/2000.

## Idraulica, idrogeologia, geologia, geotecnica

- Dovranno essere prodotte specifiche relazioni geologiche e geotecniche, precedute da adeguate campagne geognostiche, al fine di caratterizzare l'assetto stratigrafico e i parametri geotecnici dei terreni ospitanti le opere, nonché la pericolosità sismica locale.

- Dovrà essere valutata l'incidenza dei manufatti in progetto sull'assetto geomorfologico dei versanti e assicurata la stabilità di questi ultimi, in particolare nell’Area di Sosta in loc. Corraduccio (Gualdo Tadino).

- Dovranno essere analizzate le eventuali incidenze delle opere in progetto nei confronti delle acque sotterranee, in particolare delle "aree di salvaguardia delle zone di captazione delle acque idropotabili", e dovranno eventualmente essere messe in atto adeguate azioni di mitigazione dell'impatto.

## Esecuzione delle opere

- I movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario per la realizzazione delle opere in progetto.

- I materiali di risulta degli scavi dovranno essere riutilizzati per la chiusura della trincea e sistemazione dell’area circostante e/o sistemati adeguatamente in loco, evitando la formazione di cumuli e/o il riversamento lungo le pendici; le eventuali eccedenze saranno trasportate in luogo idoneo o discarica autorizzata.

- Non dovranno essere abbandonati sul posto materiali inquinanti provenienti dalla realizzazione delle opere.

- Si dovrà far uso, per quanto possibile, delle strade, piste e sentieri esistenti per raggiungere le aree di cantiere.

- Durante l’esecuzione dei lavori non dovranno essere abbattute o danneggiate le eventuali piste forestali presenti nell’area e sottoposte a tutela dalla L.R. n. 28/2001; in caso di abbattimento di alberature si dovrà provvedere al reimpianto di un numero doppio di specie, da scegliere tra quelle comprese nell’Allegato U del regolamento regionale n. 7/2002.

- Dovranno essere rispettati i limiti delle zone boscate e, in caso di necessità di interessamento con abbattimento di alberi, si dovranno attivare le procedure di compensazione ambientale previste dalla vigente normativa.

- Dovranno essere messe in opera opportune opere idrauliche tali da garantire un regolare deflusso delle acque a scorrimento superficiale, al fine di evitare fenomeni di dissesto idrogeologico.

- Per quanto riguarda le acque sotterranee, dovranno essere acquisite informazioni certe sulla presenza, in ogni singola Area (Leader e di Sosta), di eventuali falde acquifere, sulla loro profondità e sul loro grado di protezione effettuando, se necessario, sondaggi specifici. Qualora i lavori per la realizzazione dei manufatti dovessero interessare eventuali falde idriche dovranno essere adottate tutte le necessarie misure per ridurre al minimo i rischi di contaminazione delle stesse.

- Per le eventuali Aree Leader ricadenti nella Provincia di Perugia , in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, dovranno essere approfonditi gli studi in materia idraulica, tutela delle falde acquifere e viabilità (comprese le eventuali interferenze con la rete viaria preesistente), ai fini dell’acquisizione dei necessari pareri favorevoli e delle eventuali autorizzazioni da parte della competente Provincia di Perugia.

## Fase di cantiere

- Sia in fase di cantiere che in fase di esercizio si dovrà valutare la necessità di predisporre un protocollo di monitoraggio delle componenti ambientali sensibili in relazione ai ricettori maggiormente esposti al fine di mettere in atto idonee misure di mitigazione, se del caso; questo protocollo dovrà essere concordato con A.R.P.A. Umbria.

- Relativamente all’ambiente idrico, si dovranno porre in essere tutte le misure più idonee per evitare sversamenti di liquidi inquinanti durante la fase di costruzione; in particolare sono vietati i depositi di carburanti e/o lubrificanti nonché gli stoccaggi di altre sostanze potenzialmente inquinanti che riguardano l’area interessata dal progetto e la zona interessata dalla viabilità di servizio, a meno che non siano adottate le opportune cautele. In particolare, per il rifornimento dei mezzi dovranno essere realizzate piccole aree bitumate o comunque impermeabilizzate che saranno rimosse con il procedere dell’intervento; inoltre, le acque reflue di cantiere (servizi igienici, eventuali mense, ecc.) dovranno essere opportunamente gestite o se immesse in corpi idrici superficiali, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

- Relativamente alla componente atmosfera, ogni movimentazione e trasporto del materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovrà essere predisposto opportuno programma di umidificazione della viabilità di cantiere e dei depositi preliminari di terre, inerti o materie prime per l’attività di costruzione svolta in periodi particolarmente siccitosi.

- Relativamente alla componente rumore e vibrazione, si dovranno porre in essere misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della produzione di vibrazioni durante la fase di costruzione, ricorrendo a macchinari e attrezzature di tecnologia moderna, rispondenti alle specifiche tecniche previste della vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere (D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262) e sottoposte a regolare manutenzione; dovranno inoltre essere previste eventuali schermature sia dei cantieri posti in prossimità di aree sensibili sia di eventuali impianti di betonaggio funzionali alla costruzione stessa;

- Relativamente alla componente suolo e sottosuolo, gli eventuali rifiuti prodotti durante la fase di cantiere, dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti, identificando i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli specifici codici CER; in particolare per gli eventuali stoccaggi temporanei di rifiuti presso l’area interessata dal progetto, dovranno essere adottate le prescrizioni tecniche previste dal D.Lgs. n. 22/1997 e s.m.i., nonché dal D.M. 5 febbraio 1998; in particolare dovranno essere valutati la quantità di materiale di scavo che verrà prodotta, le modalità di movimentazione  con i relativi flussi veicolari e la collocazione o il suo utilizzo finale; per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce di scavo si richiamano i contenuti della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, con riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 1.

## Fase di esercizio

- Le attività previste nelle aree individuate dal presente progetto dovranno rispettare le normative applicabili in materia ambientale, con particolare riferimento alle norme su emissioni in atmosfera, scarichi idrici (comprese le acque meteoriche di dilavamento), gestione rifiuti, impatto acustico ed elettromagnetico.

- Sia in fase di cantiere che in fase di esercizio si dovrà  valutare la necessità di predisporre un protocollo di monitoraggio delle componenti ambientali sensibili in relazione ai ricettori maggiormente esposti al fine di mettere in atto idonee misure di mitigazione, se del caso; questo protocollo dovrà essere concordato con A.R.P.A. Umbria.

- In sede di progetto definitivo dovranno essere indicate in dettaglio le specie vegetali da utilizzare, la cui scelta dovrà essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche pedoclimatiche dei diversi siti con riferimento alle serie di vegetazione tipiche di ciascun ambito; il materiale di impianto dovrà essere di provenienza locale e conforme a quanto previsto dalla L.R. n. 28/2001, attuativa della Direttiva 1999/105/CE.

## Comune di Foligno – Aree Leader Loc. Sterpete

In merito all’Area Leader in loc. Sterpete (AL13):

- L’eventuale incremento di area, concordato con il Comune di Foligno e la Regione, si dovrà valutare in relazione alle normative di sicurezza per la presenza dell’aeroporto; quindi si dovranno precisare le destinazioni d’uso dello schema planimetrico e dimensionale proposto.

- Per quanto riguarda le acque sotterranee, essendo aree in cui sono previsti insediamenti produttivi o servizi di supporto, andrà valutata l’opportunità di individuare uno o due punti per il monitoraggio della falda.

- Per quanto riguarda le acque superficiali, in considerazione della presenza a breve distanza del depuratore comunale, si dovrà valutare opportunamente la necessità di installare in loco un impianto di depurazione, previsto nello Studio di impatto ambientale.

## Comune di Valfabbrica – Area Ledaer in Loc. Piansaluccio

In merito all’Area Leader in loc. Piansaluccio (AL6):

- Gli interventi previsti dovranno essere oggetto di attento approfondimento e dettaglio nella fase di progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto integrale delle indicazioni e mitigazioni fornite nella relazione di incidenza trasmessa in allegato allo studio di impatto ambientale ai fini del D.P.R. n. 357/1997.

- L’altezza degli edifici non deve essere superiore a ml. 9, per consentire un corretto inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico interessato.

- I paramenti esterni dei fabbricati dovranno avere realizzati con mattoni in laterizio "faccia vista" e pietra locale.

- Le pareti vetrate dovranno essere realizzate con vetri opacizzati o antiriflesso.

- Le coperture dei fabbricati dovranno essere realizzate con elementi in rame o similari.

- Per quanto riguarda le acque sotterranee, essendo aree in cui sono previsti insediamenti produttivi o servizi di supporto, andrà valutata l’opportunità di individuare uno o due punti per il monitoraggio della falda.

- Per quanto riguarda le acque superficiali, considerato che l’Area Leader in loc. Piansaluccio (Valfabbrica AL6) risulta adiacente al fiume Chiascio, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare l’immissione di acque non depurate.

- Considerato che l’Area Leader in loc. Piansaluccio (Valfabbrica AL6) interessa un ambito di tutela paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, e confina con il sito Natura 2000 classificato IT 5210075, si ritiene necessario che la progettazione definitiva ed esecutiva sia attentamente approfondita e sviluppata facendo proprie le indicazioni e le mitigazioni contenute nella relazione di incidenza esaminata e allegata al progetto preliminare.

- Per quanto riguarda le polveri ed il rumore, preso atto che nello studio di impatto ambientale sono puntualmente individuati, per le Aree Leader ad eccezione di quella in loc. S. Eraclio (Foligno), i ricettori potenzialmente più esposti, per i quali, sulla base dei dati meteo relativi alla stazione di S. Egidio e di quelli della qualità dell’aria relativi alla rete del Comune di Perugia, utilizzando una specifica modellistica, sono state calcolate le concentrazioni attese in fase di cantiere per PM10 ed in fase di esercizio per PM10, CO ed NO2 e sebbene i risultati ottenuti risultino inferiori ai limiti di legge, dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari a ridurre al minimo la concentrazione di particelle sospese in prossimità dei ricettori più esposti ed andrà concordato con ARPAM Umbria un opportuno piano di monitoraggio per verificare il rispetto dei limiti normativi.

## Comune di Gualdo Tadino – Area di Sosta in loc. Corraduccio

In merito all’Area Sosta in loc. Corraduccio:

- In considerazione dell’estensione delle aree di sosta, in sede di progettazione definitiva dovranno essere adottate adeguate soluzioni per ridurre al minimo indispensabile le superfici impermeabilizzate.

- Per quanto riguarda le acque sotterranee, si dovrà valutare l’opportunità di individuare uno o due punti per il monitoraggio della falda.

- Per quanto riguarda le acque superficiali, andranno previste vasche di prima pioggia ed un idoneo sistema di trattamento (e/o di pretrattamento) delle acque in loco o in un sito da individuare.

- Ai fini di un corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, si ritiene necessario che il progetto approfondisca gli aspetti architettonici nel rispetto delle peculiarità tipologiche e paesaggistiche del luogo.

# PRESCRIZIONI – REGIONE MARCHE

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

- In considerazione della “consistenza complessiva degli impatti” del sistema di interventi previsti nel Piano di Area Vasta, dovuti alla impermeabilizzazione di suoli e evidenziata tra l’altro anche dai SIA degli interventi puntuali, si prescrive, ai fini del rischio idraulico, l’applicazione del principio di invarianza idraulica delle trasformazioni del territorio.

- Si prescrive che lo studio geologico allegato al progetto sia reso pienamente conforme al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 (“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”) ed alla successiva circolare LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483 (“Istruzioni per l'applicazione del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988”).

FLORA, VEGETAZIONE E FAUNA

- In fase di progettazione definitiva si dovranno considerare gli interventi di compensazione per specie vegetali di alto fusto, abbattute, a norma dell’art. 23 della L.R. n. 6/2005, previa autorizzazione di Comuni o Comunità montane (art. 21, L.R. n. 6/2005), in aggiunta alle opere a verde previste nel programma di ricomposizione ambientale.

- Nell’utilizzazione dell’abaco con le specie guida per gli interventi vegetazionali, si dovrà ricorre alle sole specie autoctone.

- Si dovranno individuare, in fase di progettazione esecutiva, gli opportuni interventi di mitigazione per la fauna relativamente ai Quadri di riferimento ambientale delle aree Leader di Fabriano, Serrapetrona, Muccia.

SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE

- Nella progettazione definitiva delle opere di mitigazione-compensazione dovrà essere posta particolare cura nella caratterizzazione paesaggistica delle situazioni di margine limitrofe alle nuove aree Leader al fine di evitare la formazione di “aree di risulta” (generate dalla sovrapposizione delle nuove trasformazioni sui “segni preesistenti”, ad es. corsi d’acqua, strade, brani di tessuto), poco definite sia funzionalmente che formalmente.

Le Linee guida e le buone pratiche per la realizzazione delle strutture insediative nelle Aree Leader e nelle aree di implementazione industriale

- Per la realizzazione delle aree PAV, ai fini di un ottimale inserimento ambientale e dell’efficace innovazione energetica, nelle successive fasi si prescrive di adottare i principi e le relative linee guida (DGR n. 157/2005 "Linee guida per le aree produttive ecologicamente attrezzate della Regione Marche").

## Comune di Fabriano – Area Leader 12

In merito all’Area Leader nel Comune di Fabriano (AL12)

- Dovrà essere lasciato uno spazio libero, ulteriore, dalla strada in costruzione (Fabriano – Sassoferrato) per le future necessità di ampliamento a più corsie e di conseguenza tutto il progetto deve essere traslato verso valle di almeno 15-20 metri.

- La parte del progetto che occupa l’ambito di tutela permanente del fiume Giano (distributore carburanti, uffici, ecc.) dovrà essere salvaguardata (art. 29 NTA del PPAR ed analoghe PRG) e pertanto tutte le previsioni di progetto debbono essere spostate nelle aree adiacenti.

- Il raccordo ferroviario deve essere progettato in modo diverso di concerto con le Ferrovie dello Stato.

- In merito al PAI, coerentemente con quanto riportato nel SIA, in sede di progetto definitivo dovrà essere prodotta una valutazione delle condizioni di sicurezza, con l’individuazione degli interventi e delle azioni necessari relativi al contenimento della pericolosità del fenomeno.

- Si prescrive che, in sede di stesura dello schema di concessione, venga chiaramente specificato il ruolo di complementarietà che la piastra logistica dovrà assumere rispetto all’interporto di Jesi.

## Comune di Falconara – Area Leader 5.

In merito all’Area Leader nel Comune di Falconara (AL5)

- Si dovrà prevedere uno spazio a verde, opportunamente dotato di piante di alto fusto, allo scopo di creare uno schermo di separazione tra l’insediamento ed il centro abitato di Castelferretti.

- Le aree oggetto di intervento dovranno essere ridimensionate escludendo il comparto di espansione residenziale e l’area produttiva in quanto già convenzionata.

- Le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere di urbanizzazione dell’Area Leader in esame saranno a carico del gestore dell’area.

- La realizzazione del progetto di area vasta deve essere coordinata con i progetti in corso riguardanti l'aeroporto, la ferrovia e l'autostrada.

- In sede di progetto definitivo si dovrà produrre una valutazione delle condizioni di sicurezza, rispetto al pericolo di piena, esistente nell’attuale assetto del corso d’acqua, con l’individuazione degli interventi e delle azioni necessarie relative al contenimento delle piene del fosso Canetacci (eliminazione della pericolosità del fenomeno).

- Si prescrive che, nelle fasi progettuali successive, vengano effettuati ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici al fine di raggiungere più elevati standard di coerenza rispetto agli obiettivi di tutela ambientale e di sicurezza perseguiti dal Piano di risanamento, con particolare riferimento agli interventi che riguardano l’individuazione concertata di aree le cui trasformazioni urbanistiche richiedono Accordi di programma alla scala sovracomunale.

- Si prescrive che le successive fasi di progettazione tengano in debito conto anche gli studi eseguiti sull’area a seguito della dichiarazione – Rapporti finali ARPAM 2002, ENEA 2002, SVIM 2004 (gruppo di lavoro Ambientalisti, gruppo di lavoro Urbanisti – Settore infrastrutture di trasporto e mobilità, gruppo di lavoro Urbanisti – Settore assetto del territorio ed sistema della pianificazione, gruppo di lavoro Socio – Economisti) – attraverso i quali si è compiuta la fase conoscitiva propedeutica alla stesura finale del piano di Risanamento approvato e vigente.

## Comuni di Serrapetrona e Caldarola– Area Leader 3.

In merito all’Area Leader nei Comuni di Serrapetrona e Caldarola (AL3)

- Il progetto definitivo deve contenere la previsione delle opere di urbanizzazione primaria e le modalità di risoluzione dei problemi segnalati dai tecnici del Comune con riguardo alla rete ed alla disponibilità delle fonti idriche, al sistema di depurazione degli scarichi, delle fognature ed alla eventuale linea del metano. Inoltre nel progetto definitivo si dovrà risolvere l’interferenza con la linea elettrica ad alta tensione.

- Ai fini della sicurezza idraulica del sito, lato Caldarola del lago, è necessario ampliare la previsione dell’ambito permanente di tutela del lago dettata dall’articolo 29 delle NTA del PPAR, invertendo la previsione edificatoria del polo produttivo. In concreto le costruzioni debbono essere posizionate tutte più a monte lasciando lo spazio più vicino alla sponda del lago il più possibile libero da edifici, utilizzandolo per la quota a verde degli standard urbanistici, la viabilità e le opere di urbanizzazione primaria. In sede di progettazione definitiva deve pertanto essere attivata una diversa composizione spaziale ed architettonica del progetto, peraltro occupando lo stesso spazio.

- Si prescrive che lo studio geologico allegato al progetto sia reso pienamente conforme al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 (“Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”) ed alla successiva circolare LL.PP. 24 settembre 1988, n. 30483 (“Istruzioni per l'applicazione del D.M. LL.PP. 11 marzo 1988”); in particolare per quello che riguarda l’analisi delle condizioni di stabilità, secondo quanto prescritto nella sezione G, eventualmente comprensivo degli interventi per la mitigazione della pericolosità per dissesto gravitativo di versante.

- Poiché nell’area a valle del lago sono già presenti numerosi interventi antropici, riveste particolare importanza, ai fini della rete ecologica, la parte a monte. Pertanto a seguito della realizzazione dell’Area Leader, si dovranno prevedere a monte del lago opere di miglioramento della connettività del corridoio ecologico che favorisce la connettività in senso longitudinale della dorsale marchigiana.

## Comune di Muccia – Area Leader 9

In merito all’Area Leader nel Comune di Muccia (AL9)

- Lo svincolo di Muccia deve essere realizzato come da accordi intervenuti in sede di conferenza dei servizi tra Quadrilatero -  Regione - Comuni e quindi come approvato nel relativo progetto viario.

# RACCOMANDAZIONI

Si esprime inoltre la seguente raccomandazione:

- In funzione della localizzazione delle Aree Leader e di Sosta, e della tipologia delle ipotesi progettuali, particolarmente per le aree che ricadono in ambiti fluviali e nelle relative fasce di rispetto, si raccomanda di prendere in considerazione anche scenari di previsione alternativi.

# RACCOMANDAZIONI – REGIONE UMBRIA

- Si raccomanda il mantenimento della rete idrografica superficiale, canali e/o fossi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, che verrà intercettata dai lavori in progetto.

- Si raccomanda di adottare, nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, una sezione specificamente rivolta alla prevenzione e alla gestione di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi; si richiamano a tale proposito, ad esempio, l’utilizzo di segnaletica di sicurezza, nonché procedure operative di stoccaggio e movimentazione delle sostanze pericolose, procedure operative di conduzione automezzi, piano di emergenza per la gestione di episodi di inquinamento delle matrici ambientali con relativa previsione di risorse e dotazioni allocate allo scopo.

- Si raccomanda al soggetto aggiudicatore, qualora a seguito di disamina le aree di seguito indicate possano risultare utilizzabili redditivamente ai fini del finanziamento delle strade, di presentare tali interventi in sede di redazione dei progetti definitivi se lo ritiene opportuno, a titolo di integrazione e/o sostituzione delle Aree Leader non approvate:

- Comune di Assisi – ulteriore Area Leader;

- Comune di Gualdo Tadino – ulteriore Area Leader Loc. Corraduccio;

- Comune di Perugia - ulteriore Area Leader in loc. S. Egidio;

- Comuni di Valfabbrica e Fossato di Vico – richiesta di ulteriori due aree di sosta.

# RACCOMANDAZIONI – REGIONE MARCHE

- Si raccomanda al soggetto aggiudicatore, qualora a seguito di disamina le aree di seguito indicate possano risultare utilizzabili redditivamente ai fini del finanziamento delle strade, di presentare tali interventi in sede di redazione dei progetti definitivi se lo ritiene opportuno, a titolo di integrazione e/o sostituzione delle Aree Leader non approvate:

- Comune di Falconara;

- Comune di Tolentino;

- Comune di Montegranaro.

AREE LEADER 12

- Si raccomanda di ampliare le aree di intervento sia con riguardo alla necessità di proporzionare i singoli insediamenti che all’opportunità di recuperare aree che non possono essere confermate in altri Comuni.

- Si raccomanda alla Quadrilatero, nella progettazione definitiva, di dare risposta alle questioni poste dall’Azienda industriale.

- Si raccomanda la modifica del sistema viario in accordo con il Comune di Fabriano.

- Si raccomanda, a seguito di un notevole incremento del traffico pesante sulla viabilità ordinaria, la realizzazione di una bretella di collegamento tra la ex S.S. 76 e la strada provinciale che da Piaggia d’Olmo unisce Cerreto d’Esi, con realizzazione a carico della Quadrilatero almeno del tratto che dalla ex S.S. 76, attraversando l’Area Leader, sottopassa la nuova S.S. 76.

- In relazione all’interporto di Jesi, si raccomanda di legare la realizzazione della struttura alla individuazione di lotti funzionali implementabili nel tempo a seconda della domanda di trasporto.

AREE LEADER 11

- Si raccomanda l’ampliamento dell’area nella parte libera da vincoli verso Albacina.

- Si raccomanda di verificare la funzionalità degli accessi all’area dalla strada provinciale esistente finalizzata alla loro riduzione.

AREE LEADER 5

- Si raccomanda di prevedere nel progetto definitivo la strutturazione della connessione pedonale tra la stazione e l’aeroporto allo scopo di favorire l’accessibilità alla struttura per i passeggeri in transito ed per le conseguenti opportunità che ne deriverebbero al centro storico di Castelferretti.

- Si raccomanda di prevedere un adeguato collegamento con la autostrada A14 e la superstrada ex S.S. 76 tramite un nuovo svincolo compreso tra il viadotto che conduce all’aeroporto e l’area di intervento.

- Le destinazioni d’uso ammesse per il centro direzionale possono riguardare, oltre al direzionale ricettivo, anche il commerciale con esclusione delle grandi strutture di vendita alimentare.

AREE LEADER 9

- Si raccomanda alla Quadrilatero di rendere funzionale al traffico proveniente dalla Pedemontana, dalla S.S. 77 e dalla S.P. 209 Valnerina, il raccordo dello svincolo con la viabilità locale.

AREE INDICATE PER LA FORESTAZIONE

- Si raccomanda per il territorio della Provincia di Macerata:

  - Area 1, tra Sant’Angelo e Abbadia di Fiastra

La riforestazione di questa zona andrebbe a sopperire alla carenza di corridoi ecologici propria del versante idrografico destro della valle del Fiastra rafforzando notevolmente la connettività ecologica di tutta la valle del Fiastra.

  - Area 2, tra Tolentino e S.Severino

La riforestazione di questa zona garantirebbe la continuità ecologica tra la dorsale marchigiana e l’alta collina maceratese tra le valli dei fiumi Chienti e Potenza incrementando la qualità ambientale.

  - Area 3, da monte Lavacelli a Monte Castelsantamaria e San Vito-Arcofiato-Polverina-Monte Muccia-San Marcello.

- Per il territorio della provincia di Ancona, il PTC riconosce consistenti superfici di fasce della continuità naturalistica, sia nella zona dell’Area Leader di Falconara/Chiaravalle che in quelle delle aree Leader di Fabriano. In particolare per la zona di Fabriano il PTC prevede il collegamento naturalistico proprio dove sono individuate le aree Leader per cui è preferibile spostare la riforestazione più a sud in prossimità del confine con la Provincia di Macerata. Resta valida previsione del PTC per l’area a nord di Fabriano.

I progetti dovranno tener conto delle caratteristiche vegetazionali e floro-faunistiche dell’area.

Previsione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) negli ambiti territoriali interessati dal PAV

Il programma operativo per la realizzazione degli interventi di mitigazione-compensazione di tipo “eco-paesistico”

- Si raccomanda l’inserimento, nell’ambito della procedura d’approvazione del progetto PAV, di uno specifico strumento attuativo: “il programma operativo per la realizzazione delle opere di mitigazione-compensazione”.

Questo programma, condiviso dai soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle opere (Comuni, Province, Regione, Stato, Società Quadrilatero) dovrebbe essere redatto da una specifica struttura tecnica successivamente all’approvazione del progetto preliminare e costituirà il riferimento tecnico-progettuale per le successive fasi riguardanti bandi ed appalti.

Gli elementi caratterizzanti il programma sono:

- la definizione di contesti ambientali-insediativi all’interno dei quali prevedere l’integrazione morfologica e funzionale fra gli interventi mitigazione-compensazione conducibili alle quattro componenti sopra citate; Il programma potrà prevedere una più specifica articolazione rispetto alla lettura già operata all’interno dello SIA-PAV (vedi TAV. 4);

- la definizione del programma finanziario in funzione dell’assetto delle proprietà (pubbliche e private) e dei soggetti attuatori con le relative fasi di attuazione;

- la precisa localizzazione e la caratterizzazione funzionale-tipologica delle opere da realizzare, tenendo conto degli indirizzi già descritti al cap. 3.1.3 del presente documento, e verificando, inoltre, l’esistenza di  possibili sinergie con piani e programmi in corso ad opera degli Enti locali e/o di altri soggetti privati.

Il Sistema di monitoraggio ambientale integrato

- In relazione alla realizzazione delle nuove strutture insediative connesse alle infrastrutture viarie nonché alla programmazione degli interventi di compensazione e mitigazione, si raccomanda l’attivazione di un programma di monitoraggio per misurare nel tempo l’entità della pressione antropica sull’ambiente. Il sistema di monitoraggio ambientale integrato sarà caratterizzato da:

- definizione degli ambiti significativi per la valutazione delle pressioni ambientali; tali ambiti potranno in alcuni casi coincidere con i contesti ambientali insediativi riferiti agli interventi di mitigazione eco-paesistica; potranno altresì comprendere più contesti in funzione degli specifici indicatori oggetto delle misurazioni;

- precisazione del programma di monitoraggio e della periodica redazione del Rapporto ambientale in relazione alla complessità delle aree indagate;

- individuazione dei soggetti da coinvolgere per la predisposizione e realizzazione dei programmi (ARPAM, Istituti di ricerca, Enti territoriali, soggetti privati, ecc.);

- individuazione delle risorse necessarie per la completa realizzazione del programma stesso.

La copertura finanziaria del SGA

- Tenuto conto dell’importanza rivestita dal Sistema di Gestione Ambientale (SGA), da attivare contestualmente all’avvio delle opere previste dal PAV (infrastrutturazione ed aree produttive), si raccomanda che lo stesso sia sostenuto da uno specifico programma finanziario.

La quantificazione dell’impegno finanziario dovrà tener conto del costo degli interventi di mitigazione/compensazione previsti o prescritti (acquisizione aree non demaniali, ecc.) e di quanto necessario per attivare il sistema di monitoraggio ambientale integrato almeno fino al 2034 (periodo di esercizio previsto dal PAV).

Si ritiene quindi che le azioni del SGA, con particolare riferimento agli interventi di forestazione, debbano costituire voci di spesa dell’intero programma finanziario del PAV, in prima approssimazione riferibile alle Aree Leader, e che questa indicazione sia esplicitata o nella fase immediatamente precedente l’approvazione da parte del CIPE dello stesso Piano o in quelle relative all’Intesa ed agli Accordi di programma.

Si può infine suggerire che nei bandi per l’individuazione dei concessionari delle Aree Leader, così come nella realizzazione delle aree produttive di implementazione, sia presente la prescrizione relativa ai contestuali interventi di forestazione del territorio, da considerarsi come indicazione assimilabile a quella di una normale opera di urbanizzazione primaria.