# ALLEGATO 1

SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE

Linea a 380 kV “Turbigo – Bovisio” tratto Turbigo – Rho

Prescrizioni

Ambientali

- Si procederà alla demolizione completa della linea a 220 kV Turbigo- Parabiago-Ospiate, compresi i tralicci e le fondazioni, ed alla eliminazione delle servitù costituite, in quanto non compatibili con il nuovo tracciato. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Si dovrà provvedere alla razionalizzazione della rete di elettrodotti interessanti il territorio comunale di Robecchetto mediante confinamento in corridoi tecnologici (n. 447 Turbigo - Castano e n. 435 Turbigo- Legnano) o riallineamento (n. 223 Pallanzeno- Magenta) con il concorso economico dell’Amministrazione comunale, come da apposita Convenzione stipulata in data 8/3/2004 tra TERNA e Comune di Robecchetto con Induno, con l’intervento del GRTN, del Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino e Regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Si provvederà all’interramento delle linee a media e bassa tensione limitrofe al Naviglio Grande, all’interno del territorio del Parco del Ticino, come da apposita Convenzione stipulata in data 17/2/2004 tra TERNA e Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino, con l’intervento del GRTN e della Regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Si dovrà provvedere allo spostamento concordato di un tratto di linea aerea a 220kV della Società Edison all’esterno dell’abitato della Frazione Villania (Comune di Parabiago), in fregio al nuovo elettrodotto da realizzare nonché di variante di una linea MT della Società Enel Distribuzione,  come da apposita Convenzione stipulata in data 17/12/2003 tra TERNA e Comune di Parabiago, con l’intervento del GRTN, del Consorzio Parco del Roccolo e Regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Dovrà essere presentato un piano dettagliato delle azioni che verranno effettuate per la completa rinaturalizzazione dei tracciati lasciati liberi dalla demolizione dei tratti della linea esistente. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

- Pari dignità deve essere riservata alle transazioni sottese all’occupazione, temporanea o permanente, delle aree di intervento, di cui non devono essere pregiudicate le peculiarità e la conduzione futura. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Il Soggetto Aggiudicatore dovrà concorrere alla realizzazione di un intervento sperimentale, nel territorio del Consorzio Parco Ticino, funzionale alla risoluzione del problema gestionale dei popolamenti vegetali sottostanti le linee elettriche in alta tensione e alla replicazione del progetto alle aree sottese al nuovo elettrodotto, come da apposita Convenzione stipulata in data 17/2/2004 tra TERNA e Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino, con l’intervento del GRTN e della Regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Il Soggetto Aggiudicatore provvederà alla acquisizione e/o recupero ambientale delle cave dismesse site all’interno del territorio del Parco del Roccolo, rispettivamente, nei Comuni di Nerviano e Casorezzo, come da apposita Convenzione stipulata in data 17/12/2003 tra TERNA e Consorzio Parco del Roccolo, con l’intervento del GRTN e della Regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Il Soggetto Aggiudicatore dovrà provvedere all’acquisto e sistemazione del Bosco Brughierazza in Comune di Arluno in favore del Parco del Roccolo, come da apposita Convenzione stipulata in data 17/12/2003 tra TERNA e Consorzio Parco del Roccolo, con l’intervento del GRTN e della Regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

In sede di redazione del progetto esecutivo

- Dovrà essere prodotta e presentata alla Regione una relazione riferita agli ambiti perimetrati a Parco che evidenzi:

  - le previsioni di conservazione e/o sviluppo delle diverse aree interessate all’interno del perimetro dei parchi;

  - lo schema riassuntivo delle interazioni dell’infrastruttura con il sistema Parco;

  - l’individuazione dei possibili impatti dell’infrastruttura su eventuali “Riserve naturali” presenti in ambito significativo, seppur non interferite.

  - gli elementi finalizzati ad effettuare un adeguato monitoraggio della componente faunistica soprattutto nelle -aree a parco e a riserva naturale, sia in fase ante che post operam, da concordarsi con gli Enti gestori delle aree protette interessate.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Per la localizzazione e la realizzazione di tutte le opere di mitigazione e compensazione previste, dovrà essere elaborato uno specifico progetto da concordarsi con i servizi faunistici e forestali degli Enti Parco interessati direttamente dal progetto, eventualmente con la collaborazione della D.G. Agricoltura della Regione Lombardia.

- In linea generale, tutti gli interventi di inserimento ambientale e mitigazione paesistica dovranno assumere come riferimento quanto contenuto nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e negli strumenti urbanistici dei Comuni interessati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Dovrà essere elaborato un progetto di mitigazione ambientale che prenda in considerazione un’area più ampia di quella strettamente limitrofa al tracciato e che preveda un’implementazione della rete diffusa di siepi e di filari tale da consentire un miglioramento complessivo della diversità biologica e della connettività ecologica diffusa. Il progetto, da redigersi con riferimento alle recenti direttive della Regione Lombardia sull’Ingegneria Naturalistica (d.g.r. 29 febbraio 2000 n. 6/48740), dovrà prevedere l’utilizzo di specie vegetali autoctone. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Si dovrà provvedere alla] realizzazione di opere di mitigazione ambientale in fregio al Parco del Roccolo e contermini all’elettrodotto e alla tangenziale del Comune di Casorezzo, come da apposita Convenzione stipulata in data 17/12/2003 tra TERNA e Consorzio Parco del Roccolo, con l’intervento del GRTN e della Regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Allo scopo di compensare la perdita di habitat che si verrà a creare in prossimità delle tipologie ambientali presenti si indicano le seguenti misure di riqualificazione:

- ripristino di fasce boscate mediante interventi di piantumazione di specie sia arboree che arbustive;

- creazione di sistemi plurispeciflci di siepi, filari e fasce arboree da localizzarsi nei terreni agricoli o lungo i fossi interpoderali.

Tali interventi di ripristino e piantumazione, andranno posizionati in area agricola e lungo il tratto interessante porzioni boschive e semialberate, distanziate adeguatamente dai tracciati stradali per evitare il rischio di investimento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Dovrà essere fornito un piano delle azioni di mitigazione che verranno intraprese, sia in fase di cantiere che di esercizio, per la riduzione dell'impatto provocato dall'opera sulla avifauna selvatica. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

- I progetti di inserimento ambientale dovranno essere corredati da una stima delle previsioni di spesa per la realizzazione e gestione delle opere ivi previste. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Le opere di compensazione ambientale dovranno applicarsi ad un territorio più vasto di quello interessato dall’infrastruttura. La progettazione delle misure di compensazione dovrà inoltre prevedere, per quanto possibile, la cronoprogrammazione degli interventi, da ultimarsi prima dell’entrata in esercizio dell’elettrodotto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- In generale, tutte le opere [di mitigazione ambientale e paesistica] dovranno essere eseguite con standard qualitativo elevato, derivato dall’analisi di analoghi interventi già realizzati in ambito europeo. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Per quanto possibile, la definizione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale, di gestione e monitoraggio delle componenti ambientali interessate dovrà essere effettuata in stretta collaborazione con gli Enti gestori delle aree protette. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.

- I sostegni di grandi dimensioni non dovranno essere collocati in vicinanza di elementi isolati di particolare spicco (alberi secolari, chiese, cappelle, dimore rurali, ecc.) mentre i piloni d’angolo si dovranno -collocare, di preferenza, in ambiti poco visibili. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Nelle zone soggette a vincolo paesistico si esclude la costruzione di cabine di tipo prefabbricato, optando per costruzioni che si inseriscano armonicamente nel contesto. In linea di massima viene suggerito che tali manufatti adottino disegno e finiture coerenti con le caratterizzazioni edilizie prevalenti nel contesto. Negli ambiti vincolati si prescrive -la posa del tratto di linea interessato in cavo sotterraneo con la realizzazione di una cabina secondaria del tipo sopraindicato. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Saranno adottati e trasmessi all’Amministrazione comunale di Pogliano i progetti di idonei interventi di mitigazione visiva ed ambientale della stazione di passaggio aero cavo, posta in un contesto di aree destinate a boschi e coltivi con vincoli di salvaguardia ambientale.

- Si provvederà alla realizzazione, sul tratto all’interno del territorio del Consorzio Parco Ticino ricadente nel Comune di Robecchetto, di tralicci di altezza tale da non richiedere il taglio periodico del bosco sottostante o, in alternativa, interventi risolutivi a raso su essenze infestanti presenti nei territori circostanti, come da apposita Convenzione stipulata in data 8/3/2004 tra TERNA e Comune di Robecchetto con Induno, con l’intervento del GRTN, del Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino e Regione Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Saranno adottare e trasmesse al Comune di Nerviano soluzioni tecniche che permettano di minimizzare l’impatto ambientale dell’elettrodotto da realizzare nel territorio comunale.

- Per quanto riguarda i tralicci di sostegno, si richiama la necessità che la verniciatura degli stessi sia realizzata tenendo conto delle indicazioni contenute nel PTPR [Piano Territoriale Paesistico Regionale] (vol. 7 – voce 2.5.4.4) in relazione agli specifici rapporti tra struttura e fondale paesistico. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Allo scopo di limitare fenomeni di collisione e/o elettrocuzione nei confronti dell’avifauna si dovrà provvedere ad installare spirali o sfere bianche e rosse anticollisione sui cavi sospesi lungo tutta la linea aerea, infittendone l’apposizione nei tratti compresi all’interno delle tre aree protette (alternate ogni 50 m). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Si dovrà provvedere al ripristino dei luoghi, compresi quelli di cantiere, onde restituire la fisionomia e la composizione vegetazionale originaria, coordinandosi, in ogni caso, con gli enti territorialmente interessati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Dovrà essere stimata di massima l’entità dei rifiuti prodotti in fase di cantiere, identificando gli impianti di destinazione. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

Nella fase di realizzazione delle opere

- La componente faunistica soprattutto nelle aree a parco e a riserva naturale, dovrà essere oggetto di specifico monitoraggio (ante e post operam), da concordarsi con gli Enti gestori delle aree protette interessate. Come da piano definito in sede di progettazione esecutiva. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- L’attività di cantiere dovrà, per quanto possibile coincidere con il periodo tardo estivo-invernale (agosto-gennaio) per non compromettere la stagione riproduttiva delle diverse presenze faunistiche. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- In linea generale, le modalità attuative di tutti gli interventi in aree interne a Parchi dovranno essere concordate con l’Ente gestore, tenendo conto di quanto indicato nei rispettivi Piani territoriali di coordinamento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- All’interno delle aree a parco dovrà essere evitata la realizzazione di aree di cantiere estese. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Allo scopo di mantenere la funzionalità dei corridoi fluviali, il Proponente dovrà prevedere opportuni interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale delle valli fluviali, da definirsi in accordo con i rispettivi Enti Parco. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Dovrà essere opportunamente valutato l’eventuale impatto che la nuova opera indurrà sulle aziende agricole. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Sono consentiti i lavori di diradamento alle sole chiome degli alberi, mantenendo la fascia dì vegetazione spontanea presente, mentre dovrà essere evitato il taglio a raso lungo la linea elettrica ed il suo intorno. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Per quanto riguarda i tratti in cavo sotterraneo si dovrà prestare attenzione a che le opere di scavo siano eseguite in modo da recare il minor danno possibile all’ambiente. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Le opere di fondazione per la realizzazione dei sostegni e del cavo interrato della linea saranno effettuate sotto sorveglianza archeologica in considerazione dell’inserimento del tracciato in un contesto interessato nel suo insieme da ritrovamenti archeologici e da tratti viari antichi oggetto di tutela ai sensi della normativa vigente. Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentato il progetto esecutivo alla Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.

- Dovranno essere limitati gli attraversamenti di aree secche e polverose da parte dei mezzi pesanti, mantenendole a regime umido, coprendo i materiali trasportati, lavando le ruote degli autocarri. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Cemento, calce, intonaci ed altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento dovranno essere stoccati in sili e movimentati mediante trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori d’emissione di 10 mg/Nmc; i filtri dovranno essere dotati di sistemi di controllo dell’efficienza (pressostati con dispositivo d’allarme). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Il materiale di pezzatura grossolana, stoccato in cumuli, dovrà essere opportunamente umidificato in caso di vento superiore ai 5 m/s; in zone non protette dovranno essere installati sistemi di rilevazione della direzione e velocità del vento. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- In previsione dell’elevato numero di mezzi e movimenti previsti durante tutta la fase di cantierizzazione, dovranno essere adottati sistemi di carico di carburante in circuito chiuso dall’autocisterna al serbatoio di stoccaggio, mentre durante la fase di riempimento dei serbatoi dei veicoli dovranno essere utilizzati sistemi d’erogazione dotati di tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione e abbattimento dei vapori, mediante impianto a carboni attivi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto con capacità differenziata, in modo da ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità. Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l’impiego di mezzi di grande capacità, al fine di ridurre il numero di veicoli in circolazione nelle zone limitrofe a ciascun cantiere. In uscita dal singolo cantiere dovrà essere prevista una postazione di lavaggio delle ruote e dell’esterno dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Dovranno essere utilizzati gruppi elettrogeni e gruppi di produzione di calore in grado dì assicurare le massime prestazioni energetiche, al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Si dovrà porre la massima attenzione nello smaltimento delle acque provenienti da lavorazioni, lavaggio di materiali inerti prodotti negli impianti di frantumazione e selezione, lavaggio di automezzi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Dovranno essere posti in essere tutti gli interventi necessari a far fronte ad eventuali episodi di sversamento accidentale di sostanze utilizzate per la verniciatura dei sostegni. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Dovrà essere assicurata la sistemazione delle aree interessate dai lavori mediante il ripristino del manto vegetazionale dei tratti interessati; tali opere dovranno essere attivate assecondando, ove possibile, il progressivo avanzamento dei lavori di posa in opera della linea; In particolare, si dovrà prevedere la sistemazione a verde delle aree occupate dai cantieri dismessi, delle scarpate e dei suoli comunque denudati nel corso dei lavori. Laddove la definizione del tracciato comporti impatti sulla componente vegetazionale preesistente, dovranno essere previste misure compensative del danno determinato, mediante opere di riforestazione o di ricostruzione di cenosi vegetali tipiche, su superfici almeno equivalenti a quelle oggetto di alterazione. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Le eventuali piste di cantiere dovranno essere tracciate lungo la linea elettrica in progetto evitando le aree boscate, semiboscate o incolte. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Le aree di cantiere dovranno essere ripristinate alla forma originaria, prevedendo, ove del caso, interventi di piantumazione di specie vegetali autoctone. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- A lavori ultimati dovrà essere effettuata la completa rinaturalizzazione del tracciato della linea in dismissione. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Dovranno essere previsti tutti gli interventi di rinaturalizzazione dei siti lasciati liberi dalle demolizioni dei tralicci, cabine, ecc. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Il ripristino del soprassuolo dovrà avvenire a regola d’arte sostituendo eventuali essenze arboree perdute o sistemazioni antropiche alterate. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Dovrà essere previsto il ripristino delle fasce boscate interessate dalle attività di cantiere, mediante interventi di piantumazione di specie sia arboree che arbustive. Gli interventi di ripristino e piantumazione dovranno preferire specie autoctone ad elevata facilità di attecchimento e a minima manutenzione provenienti da genotipi locali onde evitare l’inquinamento genetico delle popolazioni presenti. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Il recupero delle aree di cantiere e le necessarie misure di mitigazione degli impatti dovranno essere pianificati e progettati in relazione a specifiche esigenze territoriali; il progetto di recupero dovrà essere pertanto definito con le Amministrazioni locali interessate e, qualora il cantiere fosse localizzato in adiacenza a parchi, con i rispettivi Enti Gestori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

Nella fase di esercizio

- La componente faunistica soprattutto nelle aree a parco e a riserva naturale, dovrà essere oggetto di specifico monitoraggio (ante e post operam), da concordarsi con gli Enti gestori delle aree protette interessate. Come da piano definito in sede di progettazione esecutiva. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- L’attività di manutenzione ordinaria dovrà, per quanto possibile, coincidere con il periodo tardo estivo-invernale (agosto-gennaio) per non compromettere la stagione riproduttiva delle diverse presenze faunistiche. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Sono consentiti i lavori di diradamento alle sole chiome degli alberi, mantenendo la fascia dì vegetazione spontanea presente, mentre dovrà essere evitato il taglio a raso lungo la linea elettrica ed il suo intorno. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Andrà predisposto un dettagliato programma di monitoraggio post operam dell’impatto acustico che contenga l’indicazione di tempi, localizzazioni e modalità dei rilievi fonometrici, al fine di valutare i livelli di immissione di rumore in corrispondenza dei recettori. Ciò con specifica attenzione ai ricettori residenziali e particolarmente sensibili, al fine sia di valutare l’efficacia delle opere di mitigazione previste sia di consentire il dimensionamento, laddove necessario, di ulteriori interventi mitigativi. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Andrà predisposto un piano di monitoraggio delle vibrazioni in fase di esercizio, per verificare post operam l’efficacia delle mitigazioni realizzate e l’eventuale necessità di ulteriori opere mitigative. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

Tecniche

In sede di redazione del progetto esecutivo

- Dovrà essere verificata la compatibilità con quanto riportato negli studi della componente geologica previsti dalla L.R. 41/1997, che fanno parte integrante (se presenti) dei piani regolatori vigenti. A supporto di quanto richiesto, dovranno essere prodotte tavole -grafiche delle infrastrutture vicine alle aree di pertinenza idraulica. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Sarà rispettato quanto contenuto nell’allegato 3 della D.G.R. della Regione Lombardia 29.10.2001 n. 6645 e quanto contenuto nella Direttiva n. 2 del lì. 05.1999 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Po “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”; in particolare, occorre prestare attenzione ai criteri di compatibilità definiti dall’art. 15 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio delle fasce fluviali, che prescrivono che gli interventi “non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono avere luogo nelle fasce, costituendo significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità d’invaso”. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Saranno approfonditi gli studi e le indagini geologiche e geotecniche sui terreni di sedime interessati dalle opere; i necessari specifici approfondimenti saranno sviluppati con riferimento ad aree soggette a dissesti in atto o potenziali, qualora presenti.

- Per quanto attiene gli aspetti di “dettaglio” del tracciato, gli stessi devono essere preventivamente inviati agli enti territoriali interessati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità alle norme tecniche di settore, in particolare a quanto riportato al Decreto Ministero Lavori Pubblici 21/03/1988 n. 449 e successive modifiche ed integrazioni, alle prescrizioni tecnico-costruttive specificate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel voto n. 457/98 in data 17/12/1998, nonché in osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 08/07/2003 e delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

- Saranno valutati i valori dei campi elettrici e magnetici riportando i metodi ed i criteri di scelta dei parametri nella modellazione adottata. I valori così determinati nel rispetto di quanto disposto dal DPCM 8/7/2003, saranno presi a riferimento per la predisposizione dei piani di monitoraggio previsti dallo stesso DPCM. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Sarà sviluppato idoneo studio acustico da svolgere simulando le peggiori condizioni atmosferiche (nebbia o pioggia leggera), per verificare l’eventuale superamento, per effetto corona, dei limiti di rumorosità ammissibili e, se del caso, proporre i necessari interventi di mitigazione.

- Si dovrà verificare che il franco minimo proposto sia idoneo per l’attraversamento delle zone boscate anche in caso di sovraccarico della linea, tenuto conto dell’importanza di tale franco sia per la continuità della funzionalità della linea stessa, sia per la salvaguardia fisica del patrimonio boschivo e ambientale attraversati.

- Entro il termine di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di efficacia della delibera di approvazione, la società TERNA spa dovrà presentare al SIIT (Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti) Lombardia e Liguria, a norma dell’art. 116 del predetto R.D. n. 1775/1933, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione delle opere in questione.

Nella fase di esercizio

- Sarà data attuazione al piano di monitoraggio delle misure dei campi elettrico e magnetico di cui al DPCM 8/7/03, a partire dalle indicazioni desunte dagli studi di cui al precedente 65). La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

RACCOMANDAZIONI

Ambientali

- Le peculiarità del territorio interessato dall’intervento, caratterizzato da un’alternanza di aree agricole, ambiti di elevato pregio naturalistico e paesistico e zone densamente urbanizzate, a tratti senza soluzione di continuità, richiedono un’accentuata sensibilità progettuale esecutiva e flessibilità realizzativa onde contemperare le prerogative tecnico-costruttive dell’elettrodotto con l’esigenza di mitigare gli impatti nel tempo, corrispondendo, altresì, alle pianificazioni locali, sia di ordine ambientale, che urbanistico, e ai programmati interventi viabilistici di interesse regionale.

- I contenuti progettuali e gli enunciati, già orientati al soddisfacimento degli obiettivi di cui al punto precedente, devono trovare conferma nella confronto con gli Enti e gli organismi locali degli aspetti più puntuali e delle previste compensazioni territoriali, anche a valenza sperimentale.

- L’effettuazione delle analisi e la progettazione delle opere con le relative prescrizioni debbono tendere all’obiettivo della massima congruità possibile tra le scelte progettuali e le esigenze a base delle richieste formulate dagli Enti Locali e dalla Regione Lombardia, specialmente quelle di elevata complessità. La stessa Regione Lombardia, nell’esprimere la propria disponibilità ad una collaborazione in proposito, ha indicato i propri referenti:

-	aspetti connessi alla tutela del territorio agricolo: Direzione Generale Agricoltura

-	tutela della fauna e degli ecosistemi: D.G Qualità dell’Ambiente e D.G. Agricoltura;

-	tutela degli ambiti territoriali all’interno dei perimetri dei Parchi e specifiche misure di compensazione: servizi faunistici e forestali degli Enti Parco, in collaborazione con la Direzione Generale Qualità dell’Ambiente;

-	definizione dei Piani di monitoraggio relativi alle diverse componenti ambientali: ARPA territorialmente competente, con l’eventuale supporto, per il reperimento dei dati, degli uffici regionali competenti per materia.

In sede di redazione del progetto esecutivo

- Si dovrà porre la massima attenzione alla presenza di corsi d’acqua ed alberature d’alto fusto.

- Si ritiene utile suggerire che nella realizzazione delle stazioni di passaggio aereo-cavo si preveda:

-	di realizzare una recinzione perimetrale di tipo trasparente associata a adeguate barriere vegetali a rapido accrescimento;

-	un’adeguata cura nella progettazione complessiva del manufatto per consentire un miglior inserimento dello stesso contesto.

Nella fase di realizzazione delle opere

- Al fine di ridurre il disturbo alla fauna selvatica, nelle adiacenze delle aree a parco regionale ed in prossimità di riserve e oasi naturali si raccomanda di limitare la fase di cantiere al periodo novembre-febbraio.

Tecniche

In sede di redazione del progetto esecutivo

- In considerazione degli specifici impatti prevedibili in forza delle caratteristiche dell’opera, è opportuno che nei successivi livelli di progettazione siano trattate le problematiche dell’interferenza delle opere d’arte con il reticolo idraulico e con le - fasce di rispetto, soprattutto in funzione del rischio di eventi di piena ed esondazione.

PROGRAMMA INTERFERENZE

- La TERNA spa dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze con le opere esistenti, ai seguenti enti:

- Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale della Lombardia

- Agenzia Interregionale per il fiume Po

- ANAS S.p.A. Compartimento per la viabilità della Lombardia

- R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Manutenzione – Direzione Compartimentale Infrastruttura - Milano

- Provincia di Milano Direzione centrale trasporti e viabilità

- Amministrazioni Comunali

- Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi

- Esso Italiana Srl (SARPOM)

- Snam Rete Gas

- ENEL Distribuzione SpA Milano

- Edison S.p.A. – Milano

- E. Biscom SpA Milano

- PRAOIL Spa -  Genova

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

- I lavori per gli attraversamenti dei canali consortili del Consorzio di bonifica est Ticino Villoresi, saranno preventivamente contemplati in apposito atto concessorio e dovranno uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

- la profondità degli interramenti della linea elettrica sottostante i canali consortili deve essere non meno di un metro dal fondo dei canali stessi;

- in corrispondenza delle interferenze in sottopasso si deve provvedere alla posa di opportuni mezzi di segnalazione e di pericolo;

- tutte le opere consortili interferite che verranno demolite o danneggiate durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere ripristinate con elementi in cls armato, secondo le indicazioni e prescrizioni che verranno impartite dal Consorzio e che saranno contenute nell’atto convenzionale da stipularsi fra la Società Terna S.p.A. e il Consorzio;

- tutti i lavori che comportano la demolizione dei canali consortili devono essere eseguiti tassativamente nei periodi di asciutta dei canali stessi (01 marzo/05 aprile-15 settembre/10 novembre).

- Per le interferenze con la SP 229 Arluno Pogliano il Progetto Esecutivo dovrà recepire le indicazioni della Amministrazione provinciale di Milano, in particolare in relazione al tratto in cui l’elettrodotto è parallelo alla sede stradale. I tralicci a sostegno della linea dovranno essere posizionati a distanza non inferiore a 7.00 m dal confine stradale e l’altezza della fune rispetto alla carreggiata non dovrà essere inferiore alla minima indicata dalla normativa vigente.

- I lavori in corrispondenza dell’inteferenza con l’oleodotto DN 250 Rho Malpensa della PRAOIL Oleodotti Italiani SpA dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- eventuali opere necessarie per la realizzazione della linea elettrica dovranno essere posate al di fuori della fascia di servitù dell’oelodotto, consistente in 5 m per parte dall’asse della tubazione;

- gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa CEI e delle vigenti leggi di settore;

- presentazione del progetto esecutivo dettagliato delle opere che saranno realizzate in prossimità dell’impianto;

- rispetto delle prescrizioni tecniche previste per la sicurezza degli oleodotti ed allegate dalla PRAOIL alla nota TECN 13 FIR n° 472 del 20/8/2003 (STD.DS.LIN.0104, STD.DS.LIN.0105, STD.DS.LIN.0211).

- Le opere saranno realizzate sulla base dell’Accordo stipulato con il Ministero delle comunicazioni sulla “Procedura per il rilascio dei nulla osta relativi agli elettrodotti aerei di 3a classe dell’Enel”, di cui alla Circolare trasmessa con nota DGCA n.24445 del 26/11/2003. Il progetto esecutivo, da presentare al Ministero delle comunicazioni Ispettorato territoriale della Lombardia, sarà comprensivo della prevista autocertificazione.