## ALLEGATO

Prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

I – PRESCRIZIONI

- Aspetti programmatici

- Aspetti progettuali

- Aspetti ambientali

C1) Atmosfera e clima

C2) Ambiente idrico

C3) Suolo e sottosuolo

C4) Flora, fauna e ecosistemi

C5) Rumore e vibrazioni

C6) Paesaggio

- Aspetti archeologici

II	 – RACCOMANDAZIONI

I	PRESCRIZIONI

#### Aspetti programmatici

- Aggiornare le valutazioni e le simulazioni modellistiche relative alla componente rumore, secondo quanto previsto dal decreto Presidente della Repubblica 30/3/2004, n.142, integrando, ove necessario, gli interventi  di mitigazione acustica.

- Per le aree interferite dall’infrastruttura in corrispondenza delle progressive km. 7+500 e km 25+600 (di progetto), classificate dalle competenti Autorità di bacino come P4 e P2, adottare specifiche soluzioni progettuali in conformità con i Piani di assetto idrogeologico.

- L’intervento dovrà acquisire tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o approvazioni degli Enti e delle Amministrazioni competenti e rispettare quanto in essi riportato.

##### B)	Aspetti progettuali

- Sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, così come proposti nello Studio d'impatto ambientale e sue integrazioni, ed integrarli alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici.

- Impiegare nella realizzazione del manto stradale materiali con caratteristiche drenanti e fonoassorbenti.

- Il progetto definitivo dovrà essere redatto con elaborati conformi alle specifiche del Sistema cartografico di riferimento.

- Modificare il tracciato dello svincolo n. 8, all'altezza dell'innesto con la "Strada Tuscanese", al fine di eliminare l'interferenza con gli edifici sede di attività lavorativa (frantoio oleario).

- Definire la rotatoria in corrispondenza dell'innesto con la "Statale Nepesina", in località Ponte Valdiano, eliminando l'interferenza col corso d'acqua.

- Adottare soluzioni che riducano il rischio di incidentalità nelle intersezioni tra le bretelle di collegamento e la viabilità principale esistente (statali e provinciali), quali, ad esempio, rotatorie, ecc.

- Inserire le opere di scavalco e sottopasso della viabilità minore evitando modificazioni, anche locali, dell'asse dei tracciati esistenti.

- Adottare, anche per la fase di cantiere, soluzioni che salvaguardino quanto più possibile l'integrità e là funzionalità delle aziende agricole interferite.

- Prevedere la realizzazione di interventi di compensazione ambientale e sociale, tenendo nel dovuto conto il valore delle attività agricole interferite e l'elevato pregio naturalistico del territorio.

In particolare, in corrispondenza delle aree boschive in località "La botte" del Comune di Vetralla, occorre prevedere la realizzazione di interventi atti a garantire la continuità delle reti ecologiche interferite dal tracciato attuale della via Cassia.

- Inserire nei capitolati d'appalto le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e quelle relative alla conduzione delle attività di cantiere.

- Anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto.

- Definire in dettaglio la dislocazione delle superfici operative e la relativa logistica, privilegiando aree interstiziali o prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree di pregio ambientale e produttive.

- Dettagliare i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo definendo, inoltre, il piano di deposito temporaneo e di smaltimento, con l'individuazione delle aree di  stoccaggio definitivo. Il terreno vegetale asportato in fase di realizzazione e da riutilizzare ai fini del recupero ambientale delle aree interessate dalle opere in progetto, dovrà essere stoccato in cumuli di limitato spessore, per non alterarne le caratteristiche fisico-chimiche e protetto con semine erbacee da fenomeni di erosione superficiale.

- Approfondire la soluzione di tracciato interferente il bosco in località "La Botte" valutando la possibilità di posizionamento più a monte del tracciato stesso e adottando comunque soluzioni che mantengano la continuità ecologica.

- Dettagliare qualitativamente e quantitativamente i materiali derivanti dalla demolizione delle opere esistenti ed indicarne le modalità di smaltimento.

- Allo scopo di minimizzare l'impatto connesso al trasporto dei materiali, predisporre un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, che abbia valenza contrattuale e che contenga i dettagli operativi in termini di;

-	percorsi impegnati;

- tipo di mezzi;

- volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;

-	percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;

-	percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate;

-	messa in evidenza, se del caso, delle misure di salvaguardia degli edifici sensibili.

- Realizzare tutti gli svincoli in progetto in modo da limitare il più possibile la formazione di aree residuali.

- Approfondire e completare la definizione progettuale delle opere di collegamento al fine di cogliere la portata reale delle previste opere di scavo e riporto e quindi l’impatto reale sul paesaggio”.

- Effettuare, in fase di progettazione definitiva, ulteriori indagini geognostiche puntuali ed estese lungo tutto il tracciato proposto, al fine di definire le seguenti caratteristiche:

-	successione stratigrafica di dettaglio delle aree interessate dalle opere di fondazione e di sbancamento;

-	definizione dei parametri geotecnici dei terreni attraverso prove di laboratorio ed in sito, necessari al dimensionamento delle strutture di fondazione e di contenimento delle terre, in particolare nei tratti in cui il tracciato interagisce con i depositi lacustri ed alluvionali limoso-argillosi, caratterizzati da scadenti parametri di resistenza e deformabilità, dove sarà necessario tenere conto dei fenomeni di cedimento assoluto e differenziale;

-	realizzazione di un sufficiente numero di piezometri nei fori di sondaggio, con l’individuazione della falda idrica principale e di eventuali falde sospese che potrebbero essere interessate nei tratti in galleria ed in trincea: a tal proposito dovrà essere seguito il piano di monitoraggio descritto nella relazione tecnica allegata al progetto;

-	identificazione di eventuali sorgenti od opere di captazione idropotabile direttamente interferenti con le opere in progetto o indirettamente attraverso le aree di ricarica delle captazioni stesse.

In particolare dovranno essere approfonditi gli aspetti litologici ed idrogeologici degli svincoli e delle opere relative agli attraversamenti dei terreni su cui poggiano i rilevati e dei materiali utilizzati per i rilevati stessi.

Dovranno essere altresì verificate le caratteristiche geotecniche dei terreni per valutare la possibilità di instaurarsi, nei tratti in rilevato, cedimenti assoluti e differenziati specie se in presenza di eventuali risalite stagionali della falda.

- Evitare di realizzare cantieri nel tratto stradale compreso tra le progressive 200 e 1000.

- Posizionare, qualora, per inderogabili necessità si debbano realizzare cantieri nel suddetto tratto, i cantieri stessi sul lato del tracciato stradale opposto a quello del lago di Monterosi.

- Realizzare gli eventuali cantieri evitando nel modo più assoluto di inquinare il suolo e/o la falda e conferendo ogni tipo di rifiuto all’esterno dell’area di cantiere stessa.

- Realizzare, nel tratto stradale compreso tra le progressive 200 e 1000, idonei interventi di impermeabilizzazione in modo tale che le acque meteoriche e/o liquidi dispersi in caso d’incidente non abbiano la possibilità di essere sversate sul suolo e/o nello specchio acqueo del lago di Monterosi.

- Realizzare, nel medesimo tratto, sistemi di raccolta delle acque meteoriche e/o liquidi dispersi in caso d’incidente da convogliare in pozzetti, o altri presidi, di contenimento, disoleazione e decantazione.

- Mantenere tutti i sistemi di raccolta, contenimento, disoleazione e decantazione costantemente in stato di assoluta efficienza.

- Porre, nel tratto stradale compreso tra le progressive 200 e 1000, sui fronti stradali alberature costituite da specie vegetali particolarmente efficaci nel trattenimento degli inquinanti atmosferici derivanti dal traffico veicolare.

- Realizzare, nel suddetto tratto stradale compreso tra le progressive 200 e 1000, sul lato prospiciente il lago di Monterosi, impianti fonoassorbenti, al fine di attenuare il disturbo alla fauna selvatica di cui alla scheda Natura 2000 del SIC.

- Al fine di contenere il rischio di sversamenti accidentali in caso d’incidente, realizzare, nel tratto stradale compreso tra le progressive 200 e 1000, sistemi di protezione laterali particolarmente efficaci per evitare l’uscita di strada degli autoveicoli: dovrà essere inoltre imposta una velocità ridotta rispetto alle attuali normative.

- Realizzare il sottovia della S.P. Nepesina con abbassamento della sede di quest’ultima, prevedendo vasca di raccolta delle acque ed invio alla vasca di trattamento di generale.

- Realizzare l’allargamento a quattro corsie ammettendo solo minime variazioni della livelletta della Cassia attuale a due corsie e tutto dalla parte opposta al lago di Monterosi.

- Il ciglio della strada attuale in prossimità del lago corrisponderà al ciglio dell’arteria allargata e la pendenza trasversale ove possibile  sarà unica con quota maggiore verso il lago.

- Ove necessario non verranno realizzate, per tutto il tratto in fregio al lago, le banchine carrabili sia in destra che in sinistra, ma solo le cunetta di raccolta delle acque di prima pioggia dal lato della pendenza trasversale, con raccordo alla vasca di trattamento acque.

- Predisporre nella fase di cantierizzazione tutti i necessari accorgimenti per:

-	mantenere il livello di rumore prodotto nell’ambito dei limiti consentiti dalla normativa vigente, in particolare in prossimità dei centri abitati, dove l’attività cantieristica che produce elevati livelli di rumore dovrà essere limitata agli orari concordati con le Amministrazioni comunali;

-	controllare l’emissione di polveri mediante:

- periodici annaffiamenti delle terre da movimentare

- pulizia delle strade e dei mezzi in uscita dai cantiere

- utilizzo di teloni di copertura dei carichi trasportati

-	realizzare, nelle aree dei cantieri principali e nelle aree di stoccaggio materiali, sia in fase esecutiva che gestionale, tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la sicurezza dei luoghi, la stabilità del suolo, il buon regime delle acque di deflusso la protezione delle falde da agenti tossici ed inquinanti, con particolare attenzione alle aree dei cantieri prossimali ai corsi d’acqua;

-	ripristinare l’uso del suolo precedente alla cantierizzazione e recuperate le aree o tratti di viabilità dismessi.

- Verificare le caratteristiche geotecniche dei terreni per valutare la possibilità di instaurarsi, nei tratti in rilevato, cedimenti assoluti e differenziati specie se in presenza di eventuali risalite stagionali della falda.

- Approfondire la proposta progettuale, con particolare riguardo alla parte del tracciato che verrà realizzata con l’allargamento della sede viaria in esercizio, per limitare l’interferenza con il traffico di transito.

- Realizzare gli appoggi ed i ritegni sismici secondo quanto riportato nella Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 della G.U. n. 5 del 08/05/2003.

###### Aspetti Ambientali

- Predisporre il Progetto di monitoraggio ambientale, secondo le Linee Guida redatte dalla Commissione Speciale VIA.

C1) 	Atmosfera e clima

- Verificare, ed eventualmente integrare, gli interventi di mitigazione previsti alla luce di un'approfondita valutazione degli impatti sull'atmosfera causati dall'emissione di polveri e degli altri principali inquinanti, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio, valutazione da eseguire applicando modelli matematici previsionali, utilizzando dati meteoclimatici significativi ricavabili dalle  stazioni meteorologiche e da indagini dirette.

- Dettagliare la qualità e quantità delle emissioni e degli scarichi in fase di cantierizzazione, definendo le misure per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente.

C2) 	Ambiente idrico

- Sviluppare uno studio idrogeologico di dettaglio, supportato da una campagna di indagini dei livelli statici dell'acquifero in particolare, ma non  esclusivamente, in corrispondenza delle progressive 9+200 e 28+802 .

- Definire le misure per evitare che la realizzazione e l'esercizio della infrastruttura influiscano:

    - sulla qualità e sulla quantità delle acque superficiali e sotterranee,

    - sul regime idraulico,

    - sull’ecosistema proprio della porzione del reticolo idrografico interessato e delle aree limitrofe.

- Definire in dettaglio i sistemi di smaltimento delle acque di prima pioggia della piattaforma stradale e le vasche di sicurezza (cui il progetto preliminare fa cenno), specificando inoltre le modalità di gestione e manutenzione che ne garantiscano l'efficacia nel tempo.

- Per le opere d’arte di attraversamento dei corsi d’acqua superficiali, evitare la realizzazione di manufatti in alveo.

- Prevedere, per la fase di realizzazione dei viadotti e/o laddove siano presenti falde superficiali, che:

    - le attività di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non  determinino l’insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute  ai fluidi di perforazione;

    - l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non riduca la permeabilità nelle formazioni litologiche interessate.

- Adottare adeguate misure affinché le opere di attraversamento dei corsi d’acqua (viadotti e tombini) non modifichino il regolare deflusso delle acque, anche per eventi di piena con tempi di ritorno (Tr) di 200 anni: nel caso sia necessario intervenire con opere di consolidamento e/o antierosive in alveo, prevedere l’utilizzo di sistemi di ingegneria naturalistica.

C3 ) 	Suolo e sottosuolo

- Predisporre i progetti di coltivazione e di recupero per le cave di prestito, in accordo  alla normativa nazionale ed a quella regionale.

- Prevedere, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, raccogliendo eventualmente in loco il materiale per la loro propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e di consentire la produzione di materiale vivaistico.

- Sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto, applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Assumere come riferimento "Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde" del Ministero dell'Ambiente, Servizio VIA, settembre 1997, e altri manuali qualificati quali, ad esempio:

    - "Atlante delle opere di sistemazione dei versanti" dell'APAT, 2002;

    - "Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica" della Regione Lombardia, 2000;

    - "Manuale di Ingegneria naturalistica" della Regione Lazio, 2001.

- Specificare gli interventi di ripristino e recupero ambientale delle aree di cantiere, allo scopo di ricostituire le condizioni locali di naturalità.

- Prevedere il ripristino delle coperture forestali danneggiate in fase di cantiere (ricucitura dei soprassuoli preesistenti).

- Prevedere l’impianto di nuove estensioni forestali in aree attualmente agricole che verrebbero frammentate dal tracciato.

- Prevedere, nella realizzazione delle gallerie artificiali, la sistemazione del terreno sovrastante con materiali idonei, con spessori adeguati a garantire il successivo utilizzo agricolo dell’area.

C4 ) 	Flora, fauna ed ecosistemi

- Assicurare corridoi protetti di attraversamento della fauna, in numero, forma e  dimensioni  adeguati.

- Predisporre quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).

- Predisporre, nelle aree a maggiore sensibilità ambientale:

    - la messa in opera di una recinzione perimetrale anti-fauna;

    - un monitoraggio degli effetti a carico delle componenti faunistiche durante la fase di costruzione ed il primo anno di esercizio.

C5) 	Rumore e vibrazioni

- Specificare la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione acustica, assicurandone l'inserimento paesaggistico e privilegiando l'adozione di barriere acustiche integrate con barriere a verde. In fase di esercizio dell’impianto il clima acustico sia diurno che notturno dovrà rispettare le prescrizioni della vigente normativa. Ove eventualmente permangano situazioni in cui i ricettori risultano prossimi e quindi presentino eccedenze da mitigare, dovranno essere previste ulteriori adeguate barriere antirumore. A tal motivo il clima acustico dovrà essere monitorato al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la necessità di ulteriori interventi mitigativi. In linea di principio le barriere antirumore dovranno essere di diversa tipologia (artificiale e/o naturale) e comportare anche un diverso trattamento delle superfici tali da assicurare un corretto inserimento sia nelle zone antropizzate che naturali, diversificando l’intervento in maniera da renderlo organico alle caratteristiche e alla diversità dei siti. A tal uopo la progettazione delle barriere dovrà garantire il minore impatto visuale aggiuntivo: tale progettazione dovrà garantire il corretto inserimento paesaggistico, le esigenze di protezione acustica, la durabilità e il mantenimento dell’efficienza nel tempo. La scelta dei materiali dovrà essere coerente con la destinazione d’uso delle aree attraversate, privilegiando l’uso di barriere vegetate, di pannelli in legno, etc.

- Per la fase di cantiere, definire gli interventi, anche di tipo gestionale, per la mitigazione delle vibrazioni così da garantire il rispetto dei limiti delle norme UNI 9614. Per ovviare ad eventuali incrementi di rumore, dovranno essere previsti interventi mitigativi consistenti nella messa in opera di barriere fonoassorbenti provvisorie mobili.

C6)	Paesaggio

- Per le opere d'arte ad importante impatto visivo, in particolare per i viadotti ed i ponti a maggiore elevazione dal piano campagna, utilizzare soluzioni integrate paesaggistico-architettoniche tali da consentire il migliore inserimento dei manufatti nel paesaggio, fornendone le rispettive fotosimulazioni.

- Per quanto riguarda il profilo altimetrico del tracciato, pervenire ad una soluzione progettuale che si adagi quanto più possibile sul territorio attraversato, al fine di ridurre 1’impatto visuale dell’infrastruttura, considerato l'elevato valore paesaggistico delle aree attraversate.

D)	Aspetti archeologici

- In considerazione delle rilevanti valenze archeologiche che possono interessare alcune aree di progetto, dedicare ed individuare nel progetto un impegno finanziario finalizzato al completamento del quadro conoscitivo dei dati archeologici, per le fasi di acquisizione dei dati, analisi, indagini dirette sul terreno coordinandosi con la Soprintendenza per i beni archeologici per l’Etruria Meridionale.

- Sottoporre il tracciato base, in particolare nel tratto compreso tra il km 7+850 ed il km 16+470, in sede di progettazione definitiva ad una indagine archeologica completa, con costi a carico del soggetto aggiudicatore, coordinata dalla Soprintendenza per i beni archeologici per l’Etruria Meridionale.

II	RACCOMANDAZIONI

Per il tratto compreso tra il km. 23+194 e il km. 24+544, nel territorio del Comune di Vetralla, si raccomanda la lieve traslazione della sede del tracciato viario proposto, dalla zona boscata alla vicina zona agricola non erborata.

Si raccomanda inoltre di:

- assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca, per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS);

- privilegiare il rimpianto di formazioni alberate di estensione adeguata per ripristinare la continuità dei relitti di vegetazione e per rinaturalizzare le aree dismesse e quelle intercluse;

- nell'elaborazione del progetto illuminotecnico, laddove previsto, prevedere adeguati sistemi di contenimento dell’inquinamento luminoso adottando, ad esempio, schermature dei corpi illuminanti  atte a ridurre o a minimizzare le dispersioni verso l’alto;

- dettagliare la progettazione degli impalcati in acciaio-cls con riferimento particolare in corrispondenza delle pile, valutando le problematiche derivanti dalle saldature degli elementi, dell’assemblaggio, del trasporto e della posa in opera degli impalcati medesimi; le tipologie strutturali adottate dovranno essere supportate da dati di economicità in termini di realizzazione e di manutenzione (con valutazione di soluzioni alternative).