ALLEGATO 1 bis

Prescrizioni integrative all’ALLEGATO 1 delle relazione istruttoria marzo 2004

“Irrigazione del Basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore”- Progetto definitivo.

PRESCRIZIONI TECNICHE

In sede di redazione del progetto esecutivo

- In relazione alla natura delle superfici di progetto, vanno indicate le "superfici irrigabili". A tal fine:

- il Consorzio deve certificare le superfici catastali al netto delle grandi tare aziendali (case, aie, ecc.), risultanti dai propri ruoli contributivi;

- la superficie irrigabile da considerare è il 92 % della catastale secondo i ruoli del Consorzio (8% di piccole tare aziendali).

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- II fabbisogno annuo va ricondotto a 2810 m3/hairrigabile  anno, considerando il fabbisogno medio cereali-ortaggi (4322 m3/hairrigabile  anno) e adottando un coefficiente di parzializzazione di 0,65 (in conformità a scelte generali della Regione Molise). Torna infatti 4322 x 0,65=2810.

- La dotazione di punta continua nelle 24 h va ricondotta a d24=37 l/s x hairrigabile con riferimento al mese dei massimi consumi (luglio) e attribuendo al mese stesso un fabbisogno non superiore al 35% del totale annuo.

Torna infatti d24= 0,35 x 2810 x 1000/(31*86400)=0,37 l/s x hairrigabile.

Il dimensionamento di progetto delle portate, esuberante rispetto ai fabbisogni irrigui locali, potrebbe risultare ragionevole in una strategia di predisposizione della condotta all’uso plurimo, ad esempio per servizio di estremità in periodo invernale.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Lo schema di sollevamento va ricondotto a soluzione "classica", con aspirazione a valle delle turbine e premente tradizionale verso la vasca di testata. Prevalenza e diametro della premente vanno ottimizzati, in riferimento ad oggettive condizioni di fornitura dell'energia (costo kwh dimostrato) e delle tubazioni di acciaio (listini, al netto di sconti).

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- In generale, la scelta delle tubazioni (soprattutto in riferimento ai medi e grandi DN) va dimostrata con elementi oggettivi di mercato, analizzando i costi in opera dei diversi materiali. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- I tubi di grande diametro devono essere verificati staticamente con criteri appropriati (tubazioni flessibili), tenendo conto dei carichi ovalizzanti e delle variazioni di temperatura, e in riferimento a molteplici condizioni (in esercizio compresi moti vari; in prova a giunti scoperti; a tubazione vuota; a depressione interna; all'instabilità elastica, ecc.). Nel caso dell'acciaio, va preventivamente scelto il tipo (510, 410 ?), stabilendo eventualmente dei sovraspessori contro la corrosione.

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- La condotta principale va dimensionata ottimizzando i diametri commerciali (metodo di Labye o simili), in relazione ad un campo di velocità di 0,5-2,0 m/s, e dei coefficienti di scabrezza ottimali, tenendo altresì conto dei prezzi di Elenco (una volta scelto il tipo di tubazione più conveniente, con le analisi del punto precedente relativo alla scelta delle tubazioni). L'ottimizzazione va parametrizzata in funzione di varie quote delle vasche e della quota minima eventualmente necessaria all'estremità per il servizio Fortore.

Anche le reti di distribuzione vanno ottimizzate con lo stesso metodo, sempre assumendo come parametri la quota delle vasche. Alla fine si adotterà il dimensionamento e le quote vasche corrispondenti al minimo costo totale. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Va definita la regolazione della condotta, sia in relazione allo svuotamento conseguente all'arresto delle pompe, sia in relazione al controllo delle portate derivate dalle vasche. Lo studio di regolazione va accompagnato anche da un profilo schematico, riportante i campi di oscillazione della piezometrica e i carichi massimi e minimi sulla condotta principale. Va definita la sezione tipo di posa dei grandi diametri, con indicazione delle fasce di esproprio e dell'eventuale pista di servizio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Vanno discussi gli apparecchi di linea della condotta principale, prevedendo e dimensionando clapet di rientrata d'aria e scarichi "principali" con relativi fugatori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Va definita la sezione tipo di posa dei grandi diametri, con indicazione delle fasce di esproprio e dell'eventuale pista di servizio. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

- Per quanto riguarda la distribuzione:

- l'orario irriguo va fissato chiaramente (possibilmente 16h/24, e non 14 o 12/24), adeguando di conseguenza il calcolo probabilistico delle portate circolanti;

- va stabilito il principio della suddivisione preventiva dei comprensori in fasce altimetriche, alle quali correlare strettamente la quota delle vasche ed i tracciati delle distributrici (inserimento di rompicarico), in modo tale da contenere i carichi massimi possibilmente entro le 7-8 atm. Le fasce soggiacenti ai fondi vasca per meno di 35 m devono avere un'incidenza modesta, non potendo essere servite con pressioni adeguate;

- va chiarito il criterio di tariffazione e distribuzione, individuando punti di consegna aziendali, a valle dei quali il corpo d'acqua resta inalterato (idranti liberi);

- le consegne aziendali vanno organizzate nel senso di contenere entro valori accettabili il "grado di libertà" a valle. Non si può, cioè, assegnare un modulo "a domanda" a ogni piccolo proprietario;

- va drasticamente ridotto il numero di apparecchiature sugli idranti, stralciando in particolare la saracinesca di radice (sezionamenti da concentrare in testa alle distributrici o nei gruppi di consegna aziendali) e lo sfiato (aria evacuata attraverso le ali mobili, secondo costante prassi tecnica). Saranno dettagliate le specifiche e le funzioni dell’"idrometro".

La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.